Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План»

Регистрационный номер в реестре № 0049-2009-1073808024850-П-52 от 11.12.2009г. Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров»

Заказчик – Администрация муниципального образования «Олойское»

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛОЙСКОЕ» ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Книга 3. Материалы по обоснованию

127-18-измГП-ОМ-Кн3

2018

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План»

Регистрационный номер в реестре № 0049-2009-1073808024850-П-52 от 11.12.2009г. Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров»

Заказчик – Администрация муниципального образования «Олойское»

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛОЙСКОЕ» ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Книга 3. Материалы по обоснованию

127-18-измГП-ОМ-Кн3

| Генеральный директор | Протасова М.В. |
| --- | --- |
| Управляющий проектом | Горячая М.В. |

2018

Содержание

| Обозначение | Наименование | Нумерация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 127-18-измГП-ОМ-Кн3-СП | Состав проекта | 6 |  |
| 127-18-измГП-ОМ-Кн3-СК | Состав коллектива | 7 |  |
| 127-18-измГП-ОМ-Кн3-Т | Введение | 8 |  |
|  | Раздел 1. Положение территории в системе расселения, административно территориальное устройство | 9 | Внесены изменения |
|  | Раздел 2. Лесные ресурсы и лесопользование | 10 |  |
|  | 2.1. Общие сведения | 10 |  |
|  | 2.2. Лесовосстановление | 14 |  |
|  | 2.3. Недревесные ресурсы | 15 |  |
|  | 2.4. Охотничьи промысловые ресурсы | 15 |  |
|  | 2.5. Ведение сельского хозяйства | 16 |  |
|  | 2.6. Защита леса | 17 |  |
|  | 2.7. Защитные леса от вредных организмов | 17 |  |
|  | 2.8. Особо охраняемые природные территории | 18 |  |
|  | 2.9. Озеленение | 19 |  |
|  | Раздел 3. Архитектурно-планировочная организация территории | 21 |  |
|  | 3.1. Проблемы территориального развития | 21 |  |
|  | 3.2. Планировочная организация территории | 21 |  |
|  | 3.3. Функциональное зонирование территории | 22 | Внесены изменения |
|  | 3.4. Предложение по изменению границ населенных пунктов | 23 | Внесены изменения |
|  | 3.5 Порядок установления или изменения границ населенных пунктов, предложения по изменению границ населенных пунктов |  |  |
|  | Раздел 4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального района на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования | 26 | Внесены изменения |
|  | 4.1. Функциональный профиль и основные виды деятельности | 26 | Внесены изменения |
|  | 4.2. Население | 27 | Внесены изменения |
|  | 4.3. Использование территории | 31 | Внесены изменения |
|  | 4.3.1. Существующее использование территории | 31 | Внесены изменения |
|  | 4.3.2. Планируемое использование территории | 32 | Внесены изменения |
|  | 4.4. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные характеристики, их местоположение | 34 | Внесены изменения |
|  | 4.4.1. Жилищный фонд | 34 | Внесены изменения |
|  | 4.4.2. Социальная инфраструктура | 35 | Внесены изменения |
|  | 4.5. Производственно-хозяйственный комплекс | 38 |  |
|  | 4.5.3. Сельское хозяйство. Существующее положение | 39 |  |
|  | 4.5.4. Сельское хозяйство. Предпосылки развития отрасли | 42 |  |
|  | Раздел 5. Транспортная инфраструктура | 45 | Внесены изменения |
|  | 5.1. Транспортная инфраструктура. Существующее положение | 45 | Внесены изменения |
|  | 5.2. Транспортная инфраструктура. Проектные предложения | 47 | Внесены изменения |
|  | Раздел 6. Инженерная инфраструктура | 48 | Внесены изменения |
|  | 6.1. Водоснабжение | 48 | Внесены изменения |
|  | 6.1.1. Хозяйственно-бытовая канализация | 51 | Внесены изменения |
|  | 6.2. Санитарная очистка | 53 | Внесены изменения |
|  | 6.3. Дождевая канализация | 54 | Внесены изменения |
|  | 6.3.1. Существующее положение | 54 | Внесены изменения |
|  | 6.3.2. Проектные предложения | 55 | Внесены изменения |
|  | 6.4. Электроснабжение | 55 | Внесены изменения |
|  | 6.4.1. Существующее положение | 55 | Внесены изменения |
|  | 6.4.2. Проектное решение | 56 | Внесены изменения |
|  | 6.5. Теплоснабжение | 58 | Внесены изменения |
|  | 6.5.1. Существующее положение | 58 | Внесены изменения |
|  | 6.5.2. Проектное решение | 58 | Внесены изменения |
|  | 6.6. Газоснабжение | 60 | Внесены изменения |
|  | 6.6.1. Существующее положение | 60 | Внесены изменения |
|  | 6.6.2. Проектное решение | 60 | Внесены изменения |
|  | 6.7. Телефонизация, радиофикация и телевидение | 60 | Внесены изменения |
|  | 6.7.1. Существующее положение | 60 | Внесены изменения |
|  | 6.7.2. Проектное решение | 61 | Внесены изменения |
|  | Раздел 7. Охрана природы и окружающей среды | 62 | Внесены изменения |
|  | 7.1. Охрана природы и окружающей среды. Существующее положение | 62 | Внесены изменения |
|  | 7.2. Охрана природы и окружающей среды. Мероприятия по охране природы | 67 | Внесены изменения |
|  | Раздел 8. Охрана объектов культурного наследия | 69 | Внесены изменения |
|  | Раздел 9. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 75 | Внесены изменения |
|  | Раздел 10. Технико-экономические показатели | 92 | Внесены изменения |
|  | Приложения | 96 |  |

Состав проекта

«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Олойское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области»

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание | Количество страниц/ листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |  |
|  | 127-18-измГП-УЧ-Кн1 | Книга 1. Положение о территориальном планировании | Внесены изменения | 12 стр. |
|  | 127-18-измГП-УЧ-К1 | Карта 1 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М 1:5000, М 1:25000 | Внесены изменения | 1 лист |
|  | 127-18-измГП-УЧ-К2 | Карта 2 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения М 1:5000, М 1:25000 | Внесены изменения | 1 лист |
|  | 127-18-измГП-УЧ-К3 | Карта 3 Карта функциональных зон поселения М 1:5000, М 1:25000 | Внесены изменения | 1 лист |
| 2 |  | Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения |  |  |
|  | 127-18-измГП-ГрНП-Кн2 | Книга 2. Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения | Проект дополнен книгой | 52 стр. |
|  |  | Материалы по обоснованию |  |  |
| 3 | 127-18-измГП-ОМ-Кн3 | Книга 3. Материалы по обоснованию | Взамен текстовых материалов – Том 2, Том 3 | 119 стр. |
|  | 127-18-измГП-ОМ-К4 | Карта 6 Карта анализа комплексного развития территории поселения и планируемого размещения объектов М 1:5000, М 1:25000 | Взамен графических материалов - Лист ГП3, Основной чертеж | 1 лист |
|  | 127-18-измГП-ОМ-К5 | Карта 7 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:5000, М 1:25000 | Взамен графических материалов - Лист ГП4 | 1 лист |
| 4 |  | Материалы в электронном виде |  |  |
|  | 127-18-измГП-Д1 | CD-диск: - текстовые материалы в форматах doc и pdf; - графические материалы в формате pdf, и в программном продукте «Панорама. Профессиональная ГИС «Карта 2005». |  | 1 экз. |

Состав коллектива

В выполнении работ «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Олойское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области» принимали участие:

| Специалисты ООО «ППМ «Мастер-План»»: |
| --- |
| Градостроительная часть |
| Управляющий проектом | М.В. Горячая |
| Руководитель группы | Л.А. Чубыкина |
| Экономика |
| Главный специалист | Н.В. Смирнов |
| Транспорт, инженерная подготовка территории |
| Инженер | А.Ю. Туктаров |
| Электроснабжение, телефонизация, радиофикация и телевидение |
| Ведущий инженер | Е.С. Горячева |
| Водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация |  |
| Ведущий инженер | И.А. Маринина |
| Теплоснабжение |  |
| Главный специалист | П.Д. Бабкина |
| Промышленность, санитарная очистка, охрана окружающей среды |
| Инженер-эколог | В.А. Григорьева |
| ИТМ ЧС |  |
| Ведущий инженер | А.К. Щемелева |
| Сопровождение ГИС |
| Инженер | Е.Ю. Голимбиевская |

Введение

Работа по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Олойское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области выполнена ООО «ППМ «Мастер-План» на основании МК № 4 от 26 ноября 2018 г. Заказчик - Администрация муниципального образования «Олойское».

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Олойское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области выполнен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и техническим заданием (Приложение 1).

Основанием для разработки проекта является Постановление администрации Олойского муниципального образования «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Олойское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области» от _________г. № _____.

Данные изменения выполнены в соответствии с нормативной, правовой и методической документацией:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской федерации;

- Приказ Минэкономразвития № 10 от 09.01.2018 г. «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- Закон Иркутской области от 23.07.2008 N 59-оз (ред. от 19.12.2017) «О градостроительной деятельности в Иркутской области»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*,

- а также с учетом следующей градостроительной документации:

- Схема территориального планирования Иркутской области с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства Иркутской области от 06.03.2019 г. № 203-пп;

- Схема территориального планирования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» (утв. Решением думы №314 от 29.05.2013 г.);

- Генеральный план муниципального образования «Олойское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области.

Перечень изменений определен Приложением 1 к Техническому заданию и Администрацией муниципального образования «Олойское».

Функциональное назначение территории в данном проекте «Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «Олойское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области» определяется в соответствии с Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (Приложение к приказу Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10).

Проектом актуализированы проектные решения (с учетом перечней объектов федерального, регионального значения и местного значения муниципального района, утвержденных в составе документов территориального планирования).

Раздел 1. Положение территории в системе расселения, административно территориальное устройство (ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ согласно Приложению 1 к Техническому заданию)

Муниципальное образование «Олойское» расположено в центральной части территории Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области. Оно граничит на западе с муниципальным образованием «Гаханское», на севере - с муниципальным образованием «Ново-Николаевское», на юго-западе - с муниципальным образованием «Корсукское» (все – Эхирит-Булагатского муниципального района Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области), на востоке – с Баяндаевским муниципальным районом Усть-Ордынского Бурятского округа.

Муниципальное образование «Олойское» со статусом сельского поселения входит в состав Эхирит-Булагатского муниципального района Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области в соответствии с законом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 30 декабря 2004 г. № 67-ОЗ. «О статусе и границах муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» в редакции Закона Иркутской области от 30 декабря 2013 г. № 168-оз. В муниципальное образование входят село Олой, деревни Баянгазуй и Отонхой; все они относятся к сельским населенным пунктам. Административным центром муниципального образования «Олойское» является село Олой. По данным госстатистики, численность постоянного сельского населения муниципального образования на 01 января 2020 г. составила 1,06 тыс. чел.

Территория муниципального образования «Олойское» в границах, установленных законом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа 30 декабря 2004 г. № 67-ОЗ, составляет 23 468,0 га, средняя плотность населения – 4,5 чел./км2, что выше, чем в среднем по Иркутской области.

До революции территория муниципального образования входила в состав Иркутской губернии, в Иркутский округ (с 1901 г. - уезд), с 1918 г. - в Эхирит-Булагатский аймак.

9 января 1922 года Эхирит-Булагатский аймак вошёл в состав вновь образованной Монголо-Бурятской автономной области РСФСР, с 1923 г. – в Бурят-Монгольскую АССР. В 1937 г. территория муниципального образования вошла в состав Эхирит-Булагатского аймака Усть-Ордынского Бурят-Монгольского национального округа Иркутской области.

В 1958 г. округ переименован в Усть-Ордынский Бурятский национальный округ, В 1978 году - в Усть-Ордынский Бурятский автономный округ.

3 сентября 1990 г. была принята декларация об экономическом самоопределении округа, где он провозглашался субъектом Российской Федерации.

11 октября 2005 г. между властями Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа был подписан договор об объединении территорий. 16 апреля 2006 г. состоялся референдум по объединению регионов, по итогам которого с 1 января 2008 г. Усть-Ордынский Бурятский автономный округ вошёл в состав Иркутской области под названием Усть-Ордынский Бурятский округ. Муниципальное образование «Олойское» входит в Эхирит-Булагатский муниципальный район Усть-Ордынского Бурятского округа.

Олойское сельское поселение расположено в южной части Лено-Ангарского плато. Рельеф местности спокойный, благоприятный для строительства. Его определяют водораздельные пространства и врезанные формы речных долин.

Выгоды транспортно-географического положения связаны с размещением на автомобильной дороге регионального значения Р418 «Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово» с ответвлением «Баяндай – Еланцы – Хужир», по которым осуществляется связь областного центра с Качугским и Жигаловским районами, а также с побережьем пролива Малое Море и островом Ольхон на озере Байкал, притягивающих многочисленных туристов и отдыхающих. Расстояние от с. Олой до районного и окружного центра п. Усть-Ордынский составляет 22 км, до областного центра и ближайшего крупного города, располагающего железнодорожной станцией и международным аэропортом – г. Иркутска – 91 км по автомобильной дороге.

Муниципальное образование «Олойское» входит в состав Эхирит-Булагатской районной системы расселения и административно подчиняется окружному и районному центру – п. Усть-Ордынский, с которым поддерживает трудовые и культурно-бытовые связи. В качестве центра муниципального образования с. Олой осуществляет функции административного управления и культурно-бытового обслуживания в отношении подчиненных сельских населенных пунктов с общим населением 0,45 тыс. чел. Основой для формирования связей в системе расселения является положение населенных пунктов в схеме транспортного обслуживания. Сообщение в границах сельского поселения осуществляется автомобильным транспортом. Расстояние до наиболее удаленного населенного пункта поселения – д. Баянгазуй – составляет 4 км.

Раздел 2. Лесные ресурсы и лесопользование

2.1. Общие сведения

На территории Олойского Муниципального Образования расположены леса технического участка № 11 (Совхоз «Олойский») Эхирит-Булагатского участкового лесничества. Эхирит-Булагатское участковое лесничество входит в состав Усть-Ордынского лесничества Агенства лесного хозяйства Иркутской области. Террториальное управление агентства лесного хозяйства Иркутской области по Усть-Ордынскому лесничеству организовано приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июня 2007 года № 256 Иркутской области. Общая площадь земель лесного фонда Усть-Ордынского лесничества составляет 3063542 га. Площадь Эхирит-Булагатского участкового лесничества составляет 88587 га. Площадь технического участка № 11 - 3913 га. Территория Усть-Ордынского лесничества расположена в юго-восточной части Иркутской области на территории Эхирит-Булагатского административного района.

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом МПР России от 28.03.2007 г. № 68 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации», леса расположенные на территории Эхирит-Булагатского Муниципального Образования отнесены к Среднесибирскому подтаежно-лесостепному лесному району лесостепной лесорастительной зоны. Лесной фонд Эхирит-Булагатского лесничества представлен единым массивом.

Эхирит-Булагатский район представляет собой лесостепь, где луговые степи по речным долинам и террасам чередуются с сосново-лиственными лесами по склонам возвышенных гряд и плоских водоразделов.

Растительный покров представлен сложным сочетанием лесов, степей, лугов, болот и зарослей кустарников. На закономерности распределения растительности в значительной степени влияет рельеф местности, особенно его высота над уровнем моря, и экспозиция склонов. На обширных плоских водоразделах, склонах, увалов господствует лесная растительность. По террасам древних сухих долин и существующих водотоков распространены степи. Луга, болота и заросли кустарников развиваются по поймам рек, первым надпойменным террасам и днищам падей.

Степи распространены по возвышенным участкам пойменных и надпойменных террас и прилегающим к ним склонам гор. Основу травостоя степей составляют: вострец ветвистый, мятлик оттянутый, тонконог гребенчатый, люцерна серповидная, полынь замещающая, осока твердая, чабрец и др.

Луга развиваются по днищам речных долин. В травостое преобладают тмин обыкновенный и бурятский, клевер луговой, тысячелистник, герань луговая, многие виды лютика.

Болота вместе с лугами образуют комплексы в расширенных речных долинах и относятся к низинному типу. Растительность представлена березами, елью, лиственницей. Единично произрастает багульник болотный, голубика, морошка, а также хвощ болотный, различные виды осок.

Животный мир природных комплексов болот и водоемов относительно разнообразен. Для болот характерны лысуха, пастушок, чибис. Редким является серый журавль. В водоемах округа обитает около 30 видов рыб и один гибрид - плотва-лещ.

Самым крупным представителем фауны является лось. В лесах водятся: медведь, рысь, волк обыкновенный, лисица, заяц, белка, бурундук, полевки, ондатры. Представители птиц: глухарь, тетерев, рябчик.

Основными лесообразующими породами являются сосна обыкновенная (что составляет 37% покрытой лесом площади) и лиственница сибирская (21%), остальные древесные породы – с учетом естественных условий и стихийных факторов – в меньшей мере распространены на территории лесничества: ель сибирская занимает 3% покрытой лесом площади, пихта сибирская – 1%, кедр – 3%. Мягколиственные насаждения занимают 34% лесопокрытой площади, кустарники соответственно – 2%.

Лесной фонд лесничества по целевому назначению подразделяется на защитные и эксплуатационные леса. Разделение лесов по целевому назначению на защитные и эксплуатационные леса произведено в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (ст.10) и приказам Рослесхоза от 29.10.2008 № 329 «Об отнесении лесов к эксплуатационным лесам, резервным лесам и установлении их границ». На территории Эхирит-Булагатского Муниципального района защитные леса расположены в кв. № 1 на площади 34 га,  эксплуатационные леса занимают 3879 га.

Таблица 2.1. - Распределение лесного фонда по категориям

| Категория | Всего по территориальному лесничеству, % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Общая площадь | 100 |
| Лесные земли, всего | 97,6 |
| Земли, покрытые лесной растительностью, всего | 96,4 |
| в том числе: лесные культуры | 1,7 |
| несомкнувшиеся лесные культуры | 0,1 |
| Естественные редины | 0,1 |
| Не покрытые лесной растительностью земли – всего | 1,0 |
| в том числе: вырубки | 0,7 |
| гари, погибшие лесные насаждения | 0,3 |
| прогалины, пустыри | - |
| Нелесные земли, всего | 2,4 |
| в том числе: пашни | 0,3 |
| сенокосы | 0,2 |
| пастбища | 0,2 |
| воды | 0,1 |
| дороги, просеки | 0,3 |
| усадьбы | - |
| болота | 1,2 |
| Прочие земли | 0,1 |

Лесные земли составляют 97,6% от общей площади лесничества, а покрытые лесом земли соответственно составляют 96,4%. На долю лесных культур приходится 1,7% площади покрытых лесом земель. Не покрытые лесной растительностью земли занимают 1,0% общей площади лесничества, среди них доминируют вырубки (0,7%). Нелесные земли представлены незначительно (2,4%), преобладают среди них болота (1,2%) и дороги и просеки (0,3%).

В соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, использование лесов может быть следующих видов:

1) заготовка древесины осуществляется в части кв. № 1-21 на площади 3158 га;

2) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов в кв. № 1-21 на площади 3913 га;

3) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений в кв. № 1-21 на площади 3913 га;

4) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты в кв. № 1-21 на площади 3913 га;

5) ведение сельского хозяйства в кв. № 1-21 на площади 3913 га;

6) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности в кв. № 1-21 на площади 3913 га;

7) создание лесных плантаций и их эксплуатация в кв. № 1-21 на площади 3879 га;

8) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений в кв. № 1-21 на площади 3879 га;

9)  выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых в кв. № 1-21 на площади 3913 га;

10) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов в кв. № 1-21 на площади 3913 га;

11) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов в кв. № 1-21 на площади 3913 га;

12) переработка древесины и иных лесных ресурсов в кв. № 1-21 на площади 3879 га;

13) осуществление религиозной деятельности в кв. № 1-21 на площади 3913 га;

Переработка древесины в районе имеет большой удельный вес в общем объёме заготовки леса. Лесоперерабатывающая инфраструктура предназначена для хранения и переработки заготовленных лесных ресурсов, ее создание запрещается в защитных лесах.

Согласно Лесному кодексу (статья 16) для заготовки древесины допускается осуществление рубок:

1) спелых, перестойных лесных насаждений;

2) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесами;

3) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 13, 14 и 21 Лесного Кодекса.

Выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений необходимо проводить с интенсивностью, обеспечивающей формирование из второго яруса и подроста устойчивых лесных насаждений.

С учетом вырубаемой за один прием древесины выборочные рубки подразделяются на следующие виды:

- очень слабой интенсивности – объем вырубаемой древесины не более 10% от общего запаса;

- слабой интенсивности – 11 -20%;

- умеренной интенсивности – 21 – 30%;

- умеренно высокой интенсивности – 31 – 40%;

- высокой интенсивности – 41 – 50%.

Сплошные рубки спелых, перестойных лесных насаждений должны осуществляться с соблюдением параметров организационно-технических элементов рубок, к которым относятся:

- площадь и ширина лесосек;

- количество зарубов;

- направление рубки;

- сроки и способы примыкания лесосек.

При проведении всех видов рубок ухода необходимо решать комплекс задач по формированию, воспитанию и омоложению насаждений с целью создания высокоустойчивых и долговечных древостоев.

Рубки ухода в лесах, выполняющих преимущественно водоохранные функции (нерестоохраные полосы лесов и запретные полосы лесов вдоль водных объектов), должны быть направлены на выращивание здоровых, устойчивых  лесных насаждений с участием древесных и кустарниковых пород с глубокой корневой системой. Целесообразно формирование смешанных хвойно-лиственных насаждений с примесью лиственных пород 20-30%.

Рубки ухода в защитных полосах лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей и автомобильных дорог, должны быть направлены на повышение свойств лесных насаждений по снегопоглощению, снижению скорости ветра, почвоукреплению.

При рубках ухода в лесах, ослабленных промышленными выбросами, необходимо отдавать предпочтение наиболее устойчивым древесным и кустарниковым породам.

При проведении всех видов рубок ухода за лесом необходимо обеспечивать улучшение санитарного состояния лесных насаждений. В первую очередь вырубке подлежат деревья погибшие, больные, зараженные вредителями и болезнями, сухостойные, имеющие механические повреждения, а также деревья, мешающие росту и развитию деревьев главной породы.

Использование расчетной лесосеки в целом по лесничеству составляет 17,8%, в том числе по хвойному хозяйству – 24,1%.

Основной удельный вес рубок спелых и перестойных приходится на сплошные рубки (97,8%). Выборочные рубки составляют лишь 2,2% от расчетной лесосеки общего возможного объёма рубки.

Процент деловой древесины при рубке спелых и перестойных насаждений для заготовки древесины в целом по лесничеству равен в среднем по хвойным хозсекциям 82%, по мягколиственным хозсекциям – 69%.

Пользование эксплуатационным фондом рассчитано на длительную перспективу: по хвойным породам от 51 года (по сосновой хозсекции) до 89 лет (по лиственничной хозсекции), по мягколиственным породам – в среднем на 27 лет.

При проведении всех видов рубок ухода за лесом обеспечивается улучшение санитарного состояния лесных насаждений. В первую очередь вырубке подлежат деревья погибшие, больные, зараженные вредителями, сухостойные, имеющие механические повреждения, а также деревья, мешающие росту и развитию деревьев главной породы.

Почти вся заготовляемая древесина транспортируется в круглом виде за пределы района и лишь небольшая часть перерабатывается на месте.

Заготовка гражданами древесины для собственных нужд регламентируется статьей 30 ЛК РФ, которая устанавливает порядок и нормативы заготовки. При этом для заготовки древесины с целью отопления целесообразно использовать нетоварную древесину, которая остается после осуществления лесозаготовки в количестве от 10% до 50%. Так же заготовку древесины с целью отопления целесообразно осуществлять за счет сплошных и выборочных санитарных рубок.

2.2. Лесовосстановление

Вырубленные, погибшие и поврежденные леса подлежат воспроизводству, которое осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами в соответствии со статьей 61 Лесного кодекса Российской Федерации «Правилами лесовосстановления», утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 183 и «Правилами ухода за лесами», утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 185.

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления землях. На землях лесного фонда, на которых ранее не произрастали леса, осуществляется лесоразведение для предотвращения эрозии почв, создания защитных лесов и иных целей, связанных с повышением потенциала лесов в соответствии с «Правилами лесоразведения», утвержденными приказом МПР России от 08.06.2007 № 149. Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов.

В соответствии с Правилами лесовосстановления, утвержденными приказом МПР России от 16 июля 2007 года № 183, предусматриваются следующие способы лесовосстановления:

- естественное восстановление лесов, которое осуществляется за счет мер содействия лесовосстановлению путем:

а) сохранения возобновившегося под пологом насаждений жизнеспособного поколения главных лесных древесных пород;

б) сохранение при проведении рубок лесных насаждений молодняка и второго яруса ценных лесных древесных пород высотой более 2,5 метров;

в) ухода за подростом лесных насаждений ценных лесных древесных пород на площадях, не покрытых лесной растительностью;

г) минерализации поверхности почвы;

д) огораживание площадей.

- искусственное восстановление лесов осуществляется путем создания лесных культур: посадки сеянцев, саженцев, черенков или посева семян лесных растений.

- комбинированное восстановление лесов, которое осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного лесовосстановления.

При проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений обязательными условиями являются: сохранение жизнеспособного подроста ценных пород и второго яруса, обеспечивающих восстановление леса на вырубках.

Лесовосстановительные мероприятия на каждом участке, предназначенном для проведения посадок, должны осуществляться в соответствии с проектом лесовосстановления.

Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур необходимо использовать районированные семена.

Увеличение покрытой лесной растительность площади возможно только за счет уменьшения непокрытых лесной растительностью земель при своевременном и успешном проведении лесовосстановительных мероприятий.

2.3. Недревесные ресурсы

В части 2 ст. 32 ЛК РФ указано, что к недревесным лесным ресурсам (НЛР), заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с ЛК РФ, относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновые лапы, ели для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов должны проводится в соответствии с требованиями «Правил заготовки недревесных лесных ресурсов» (утверждены приказом МПР РФ от 10.04.2007 г. № 84).

Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд осуществляется в соответствии со ст. 33 ЛК РФ, а на территории Олойского Муниципального Образования дополнительно регламентируется законом Иркутской области № 118-оз от 10.12.2007 г. «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд».

К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы. Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 2, ст. 219; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 49, ст. 4845; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 43, ст. 4412; № 44, ст. 4535).

Нормативы, параметры и сроки разрешённого использования лесов устанавливаются в соответствии со ст. 34 ЛК РФ и «Правилами заготовки пищевых, лесных и сбора лекарственных растений», утвержденных приказом МПР России от 10.04.2007 г. № 83, и регулируют отношения при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений, за исключением сбора этих видов ресурсов для собственных нужд граждан. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных нужд осуществляются гражданами в соответствии со статьей 11 Лесного Кодекса. Ограничение заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд может устанавливаться в соответствии со статьей 27 ЛК.

На территории Олойского Муниципального Образования заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений гражданами для собственных нужд регламентируется законом Иркутской области № 119-оз от 10.12.2007 г.

Нерегулируемая заготовка лекарственных растений может вызвать тяжелые и необратимые последствия: истощение, а в дальнейшем к деградации зарослей ягодных и лекарственных растений.

2.4. Охотничьи промысловые ресурсы

Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Лесным кодексом Российской Федерации и законом Иркутской области № 145-оз от 29 декабря 2007 года «О правилах использования лесов для ведения охотничьего хозяйства в Иркутской области». Охотничье хозяйство вносит свою долю в комплексное использование лесов в виде рационального управления популяциями диких животных и ежегодного получения продукции, в том числе и с площадей, где возраст древостоев не допускает заготовок товарной древесины.

Животный мир представлен таежным комплексом видов – соболем, колонком, бурым медведем, белкой, лосем, косулей, волком, колонком, лисицей, горностаем, барсуком, зайцем-беляком, норкой, изюбром, кабаном, кабаргой. Значительны запасы боровой и водоплавающей дичи: рябчик, глухарь, тетерев, куропатка серая, утки, гуси.

В целях охраны животного мира полностью запрещена охота на редких и находящихся под угрозой исчезновения диких зверей и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации.

Из копытных животных наиболее распространены косуля, изюбрь и лось. Возможный отстрел лося и изюбря не должен превышать 20% их численности.

К прочим видам промысловых животных относятся рысь, волк и лисица. Первые два вида оказывают определенное влияние на численность копытных, зайца-беляка и других животных. Местообитания лисицы приурочены, в основном, к сельхозугодьям.

При использовании лесов в границах лесного участка, предоставленного для ведения охотничьего хозяйства, устанавливаются следующие требования:

1. Обеспечение охраны объектов животного мира и сохранения их среды обитания в соответствии с законодательством;

2. Осуществление биотехнических мероприятий, исключающих негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов;

3. Соблюдение правил пожарной безопасности в лесах;

4. Соблюдение санитарных правил в лесах;

5. Осуществление ухода за лесом.

2.5. Ведение сельского хозяйства

В соответствии с приказом МПР России от 10.05.2007 г. № 124, леса могут использоваться для осуществления сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, пчеловодства, выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности.

Ведение сельского хозяйства в Олойском Муниципальном Образовании может осуществляться в кв. № 1-21 Эхирит-Булагатского участкового лесничества на площади 3913 га.

Для сенокошения должны использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления.

Для выпаса сельскохозяйственных животных также должны использоваться нелесные земли и необлесившиеся лесосеки, редины, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления.

С учетом видового состава трав, произрастающих в лесах, их обилия и кормовой ценности, норма выпаса на одну голову крупного рогатого скота устанавливается от 3 до 3,5 га.

Выпас сельскохозяйственных животных не допускается на участках:

а) занятых лесными культурами, молодняками ценных древесных пород, насаждений с развитым жизнеспособным подростом;

б) селекционно-лесосеменных и орехоплодовых плантаций;

в) с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовосстановлению;

г) с легкоразмываемыми развеиваемыми почвами.

Лесные участки для размещения ульев и пасек предоставляются в первую очередь на опушках леса, прогалинах и других не покрытых лесной растительностью землях.

Для выращивания сельскохозяйственных культур могут использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли до проведения на них лесовосстановления.

На лесных участках, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур, химические и биологические препараты должны применяться в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (Собрание законодательства РФ, 2003 г. № 2, ст. 153, ст. 167; 2004 г. № 27, ст. 2711; 2006 г. № 43  ст.4412).

2.6. Защита леса

Главным природно-климатическим фактором на территории Олойского Муниципального образования, ежегодно губительно влияющим на лес, являются лесные пожары. Все пожары относятся к низовым разной степени интенсивности. Основными источниками возникновения лесных пожаров, по данным лесничества, являются местное население, выезжающее в лес для сбора грибов, ягод, рыбной ловли, отдыха, и грозовые разряды ("сухие грозы").

Насаждения с высокой степенью горимости занимают 36,3% общей площади лесов Олойского Муниципального образования, со средней степенью - 61,6% и с низкой - 2,1%.

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Лесным кодексом Российской Федерации (статьи 51 – 53, 57 и 60).

Агентство лесного хозяйства Иркутской области организует выполнение противопожарных мероприятий по охране и защите лесов, а также обеспечивает пожарную безопасность и охрану - в том числе тушение лесных пожаров.

Территориальное управление Агентства лесного хозяйства Иркутской области по Усть-Ордынскому лесничеству контролируют выполнение объемов мероприятий и расходование средств, занимается противопожарной пропагандой.

Согласно Правилам пожарной безопасности в лесах, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417, в целях обеспечения пожарной безопасности на лесных участках, предоставленных в аренду, арендаторами этих лесных участков осуществляются:

а) противопожарное обустройство лесов,

б) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров,

в) мониторинг пожарной опасности в лесах;

г) разработку планов тушения лесных пожаров.

Привлечение юридических лиц и граждан для тушения лесных пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Мероприятия по противопожарной профилактике подразделяются на три основные группы:

- предупреждение возникновения лесных пожаров;

-ограничение их распространения;

-организационно-технические, лесоводственные и другие лесохозяйственные мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость лесов.

2.7. Защита лесов от вредных организмов

На санитарное состояние лесов оказывают влияние: неблагоприятные природно-климатические факторы, антропогенные воздействия, лесные пожары, поражение грибными заболеваниями, повреждение энтомологическими вредителями.

Воздействие этих факторов приводит к подрыву устойчивости биоцинозов и заболеванию деревьев от разных возбудителей. Поскольку в сельских поселениях Олойского Муниципального образования, как правило, загрязнение атмосферного воздуха слабо выражено или вообще отсутствует, то основным фактором негативного антропогенного влияния на растительность может явиться рекреационная нагрузка: уплотнение и вытаптывание почв и вследствие этого их обеднение питательными веществами и как следствие слабая репродуктивность (самовосстановление) растительности.

Основными факторами ослабления насаждений и нарушения экологического равновесия являются: - лесные пожары; - все виды рубок (повреждение и поражение деревьев, подроста, кустарников и травянистого покрова, уплотнение почвы колёсами и гусеницами тракторов).

Защита лесов – это выявление в лесах вредных организмов (растений, животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и предупреждение их распространения.

Лесозащитные мероприятия должны осуществляться в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Р.Ф. от 29 июня 2007 года № 414.

Основными условиями для устойчивости лесных биоценозов к грибковым заболеваниям являются:

- соответствие состава насаждений условиям местопроизрастания;

- разновозрастнастная структура древостоя.

Основными задачами защиты лесов от вредных насекомых и болезней являются:

-	предотвращение роста площади лесов, погибающих от воздействия вредных насекомых и болезней леса;

-	повышение оперативности выявления и качества диагностики факторов патологий в лесах;

-	своевременное принятие мер по предупреждению, локализации и ликвидации очагов массового размножения вредителей и болезней леса;

-	предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней.

Эффективность профилактической работы зависит от состояния надзора за появлением вредителей и болезней, своевременности назначения, и проведения истребительных мер борьбы с ними.

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществляются:

- лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

- лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

- авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия);

- установление санитарных требований к использованию лесов.

Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий должна проводиться в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, Правилами заготовки древесины, Правилами пожарной безопасности в лесах (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417) и Правилами ухода за лесами (Приказ МПР России от 16.07.2007 № 185).

Общее лесопатологическое состояние лесов Олойского Муниципального образования удовлетворительное. Действующих очагов вредителей и болезней не выявлено.

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий необходимо обеспечивать соблюдение требований по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Иркутской области.

Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в поименованные Красные книги, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2007 года № 162, разрешается рубка только погибших экземпляров.

2.8. Особо охраняемые природные территории

Планируется к организации один водный памятник природы - минеральный источник с. Олой – в 2,2 км юго – западнее улуса Олой (скважина И – 114).

2.9. Рекреация

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду.

Рекреационная деятельность в лесах регламентируется «Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности», утвержденных приказом МПР России от 24.04.2007 г. № 108. Основными видами рекреационной нагрузки и антропогенного воздействия в рекреационных лесах и на прилегающей к ним территории являются:

- прогулки населения летом и зимой;

- спортивные занятия.

При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления рекреационной деятельности, необходимо руководствоваться оптимальной рекреационной нагрузкой на лесные экосистемы при соблюдении условий не нанесения ущерба лесным насаждениям и окружающей среде.

Устойчивость насаждений определяет способность противостоять неблагоприятным условиям роста и развития, влекущим к преждевременному распаду древостоев и смене пород. Устойчивость характеризует общее состояние насаждения, качество роста и развития, уровень естественного возобновления.

Для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности лица, использующие леса, могут организовывать туристические станции, туристические тропы и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом или на повозках). А также занятия изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды организации рекреационной деятельности.

Важнейшей задачей является охрана рекреационных лесов от пожаров, самовольных рубок леса и других лесонарушений, защита от вредителей и болезней.

Предлагается изготовление и установка типовых конструкций малых архитектурных форм благоустройства (лесная мебель, навесы, беседки и др.), Малые архитектурные формы рекомендуется размещать вдоль дорог, троп, на площадках для отдыха, пляжах и других посещаемых участках.

С целью сохранения лесных массивов необходимо контролировать соблюдение режима рекреационного лесопользования, а также выполнять комплекс мероприятий по благоустройству. Неорганизованный отдых ведёт к деградации лесных сообществ и повышает пожароопасность в лесах.

Раздел 3. Архитектурно-планировочная организация территории

3.1. Проблемы территориального развития

Анализ современного состояния в МО Олойское выявил ряд проблем территориального развития:

- Обеспечение качественным транспортным сообщением;

- Дисперсность застройки населенных пунктов;

Проблема межселенных связей

Территории муниципальных образований Эхирит-Булагатского района значительны по площади. Большую роль играет качество транспортных связей между населенными пунктами, являющимися очагами хозяйственной деятельности. На сегодняшний день качество транспортной инфраструктуры находится на крайне низком уровне и не позволяет вовлечь периферийные территории в активную хозяйственную деятельность района.

Муниципальное образование «Олойское» расположено на основной планировочной оси Эхирит-Булагатского района.

Роль основной оси опорного каркаса территории района сохраняет автомобильная дорога Иркутск -Качуг.

Зона влияния этой дороги оценивается ареалом с наибольшим потенциалом экономической и инвестиционной активности и привлекательности.

Проблема дисперсности застройки населенных пунктов

Внутри населенных пунктов Муниципального образования «Олойское» значительные территории не задействованы в градостроительной деятельности, не заняты частными домовладениями, муниципальными и коммерческими объектами.

Такие территории на практике оказываются деградирующими, фактически превращаются в свалки или занимаются самовольно под неконтролируемое функциональное использование.

3.2. Планировочная организация территории

В состав поселения включено 3 населенных пункта: село Олой, село Отонхой, село Баянгазуй. Размещение населенных пунктов на территории муниципального образования рассредоточены, что требует хороших транспортных связей. Данная местность представляет большую ценность с точки зрения историко-культурного наследия памятниками археологии, этнографии.

Территория муниципального образования в большей степени состоит из земель сельскохозяйственного назначения, лесных массивов расположенных дисперсно по всей территории.

Планировочная структура большинства населенных пунктов муниципального образования схожа. Въездная улица является центральной композиционной осью и обрамлена объектами соцкультбыта.

Большая часть земель населенных пунктов занята индивидуальной жилой застройкой, значительные территории не задействованы в градостроительной деятельности, не заняты частными домовладениями, муниципальными и коммерческими объектами. В данной ситуации большую роль сыграл уклад поживающего населения. Невозможность освоения территории в качестве жилой застройки ранее использованных участков земли привела к образованию «бросовых» территорий.

Такие территории на практике оказываются деградирующими, фактически превращаются в свалки или занимаются самовольно под неконтролируемое функциональное использование.

Особенностью планировочной структуры являются значительные по площади огороды, используемые под посевы кормов для личных подсобных хозяйств.

Проектом предусмотрено сохранение сложившейся планировочной структуры в населенных пунктах с перспективным развитием.

Использование территорий недействующих промышленных и сельскохозяйственных объектов в целях развития сельскохозяйственной деятельности

Значительные территории внутри населенных пунктов заняты недействующими производственными и сельскохозяйственными объектами. Учитывая обеспеченность данных площадок необходимой инфраструктурой целесообразно рассматривать их как наиболее оптимальные для размещения новых или расширения действующих предприятий.  Эти территории на сегодняшний день используются крайне экстенсивно, многие из них фактически брошены и деградируют.

Проектом генерального плана предлагается восстановление и перепрофилирование таких неиспользуемых территорий под размещение производственных площадок деревообрабатывающей промышленности, животноводческих ферм и в комплексе коммунально-складских площадок, необходимых для обеспечения жизнедеятельности данных объектов.

## 3.3. Функциональное зонирование территории (ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ согласно Приложению 1 к Техническому заданию)

Таблица 3.2. Параметры функциональных зон*

| Наименование функциональной зоны | с.Олой | д.Отонхой | д.Баянгазуй | Вне границ населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые зоны |  |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 140,42 | 162,51 | 63,98 | - |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | 10,27 | 1,10 | 0,11 | - |
| Зона специализированной общественной застройки | 8,48 | 4,84 | 1,87 | - |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |
| Производственная зона | 1,79 | - | - | 151,17 |
| Коммунально-складская зона | 7,86 | 9,91 | 7,77 | - |
| Зона инженерной инфраструктуры | 0,49 | 0,34 | 0,008 | - |
| Зона транспортной инфраструктуры | 0,61 | - | 0,51 | 81,36 |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  | - |  |  |
| Зона сельскохозяйственных угодий | 0,03 | - | - | 18341,64 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 45,20 | 26,70 | 7,11 | - |
| Иные зоны сельскохозяйственного назначения | - | - | - | 195,86 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |  |
| Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 1,06 | 26,83 | 3,89 | - |
| Зона лесов | - | - | - | - |
| Зоны специального назначения |  |  |  |  |
| Зона кладбищ | 0,09 | - | - | 1,81 |
| Зона складирования и захоронения отходов | 1,16 | - | - | - |
| Зона акваторий | - | 0,89 | - | - |
| Иные зоны | 89,73 | 34,26 | 9,24 | - |
| Всего: | 307,24 | 267,42 | 94,53 | 22798,76 |
| ИТОГО МО «Олойское» |  |  |  | 23467,96 |

*Функциональные зоны в материалах проекта приведены в соответствие с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793».

## 3.4. Порядок установления или изменения границ населенных пунктов, предложения по изменению границ населенных пунктов (ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ согласно Приложению 1 к Техническому заданию)

Проектом внесения изменений в Генеральный план предлагается изменение границ населенных пунктов с. Олой:

- приведение в соответствие с п. 5 ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», а именно исключение пересечений границ населенных пунктов с границами земельных участков, сведения о которых содержаться в Едином государственном реестре недвижимости (см . таблица 3.2);

- в границы населенного пункта с. Олой включаются земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 85:06:000000:3009, 85:06:020504:119, 85:06:090613:9, 85:06:090613:10, 85:06:090613:11, 85:06:090609:57, 85:06:090616:59, 85:06:090616:60, 85:06:090616:34, 85:06:090101:881, общей площадью 40,15 га. Целью включения в границу населенного пункта является: 1) проживание и ведение сельского хозяйства заинтересованными лицами; 2) ведение предпринимательской деятельности, с проживанием.

Площадь территории с. Олой в планируемых границах составит 307,24 га.

Площадь территории д. Отонхой в планируемых границах составит 267,42 га.

Площадь территории д. Баянгазуй в планируемых границах составит 94,53 га.

Земли сельскохозяйственного использования, переводимые в иную категорию согласно плану земель совхоза «Олойский» Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского Бурятского автономного округа относятся к землям, в ведении сельской администрации в д. Отонхой, д. Баянгазуй, с. Олой; переданных коллективу в собственность бесплатно (85:06:090613:11, 85:06:090613:9, 85:06:090613:10, 85:06:090609:57, 85:06:000000:3009) и крестьянским (фермерским) хозяйствам в с. Олой (85:06:020504:119).

Сокращение земель сельскохозяйственного назначения не окажет негативного влияния на развитие сельского хозяйства муниципального образования «Олойское», поскольку изымаемые земли сельскохозяйственного назначения, не используются населением для ведения сельскохозяйственного производства (в т. ч. пашни), в качестве угодий для покосов и выпаса скота. Приближенность к автомобильной дороге регионального значения Р418 «Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово» по которой осуществляется связь с побережьем пролива Малое Море и островом Ольхон на озере Байкал, притягивают многочисленных туристов и отдыхающих.

На территории муниципального образования «Олойское» достаточно иных земель, пригодных для развития сельского хозяйства.

Таблица 3.3. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

| № п/п | Перечень земельных участков | Площадь, га | Существующая категория ЗУ | Предлагаемая категория земель | Цель планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Включены земельные участки, состоящие на кадастровом учете, в границу населённого пункта |
| с. Баянгазуй |
| 1 | 85:06:000000:2941 | 2 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона сельскохозяйственного производства |
| 2 | 85:06:000000:2903 | 0,19 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| с. Олой |
| 4 | 85:06:090101:881 | 1,34 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Иные зоны |
| 5 | 85:06:020504:119 | 11,79 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона сельскохозяйственного производства |
| 6 | 85:06:090613:11 | 1,48 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Многофункциональная общественно-деловая зона |
| 7 | 85:06:090613:9 | 0,1 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 8 | 85:06:090613:10 | 0,1 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 9 | 85:06:090609:57 | 4,18 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Многофункциональная общественно-деловая зона |
| 10 | 85:06:000000:3009/1 | 0,5 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Многофункциональная общественно-деловая зона |
| 11 | 85:06:000000:3009/2 | 19,19 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона сельскохозяйственного производства |
| 12 | 85:06:090616:59 | 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона сельскохозяйственного производства |
| 13 | 85:06:090616:60 | 0,45 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Коммунально-складская зона |
| 14 | 85:06:090616:34 | 0,02 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона инженерной инфраструктуры |
| Включены территории, не состоящие на кадастровом учете, в границу населённого пункта |
| с. Олой |
| 15 | Неразграниченная территория | 2,9 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Многофункциональная общественно-деловая зона |
| 16 | Неразграниченная территория | 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| д. Отонхой |
| 17 | Неразграниченная территория | 15 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |

# Раздел 4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального района на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования (ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ согласно Приложению 1 к Техническому заданию)

## 4.1. Функциональный профиль и основные виды деятельности

С момента формирования развитие населенных пунктов сельского поселения «Олойское» было связано главным образом с сельскохозяйственным производством. До революции жители вели полукочевой образ жизни, выезжая летом на пастбища. В 30-е годы прошлого века здесь были созданы колхозы им. Андреева, им. XIX партсъезда, «1 Мая». В 60-е годы они объединились в совхоз «Олойский». Центральная усадьба размещалась в с. Олой, отделения совхоза – в деревнях Баянгазуй, Отонхой и Шедой.

В начале 90-х годов совхоз прекратил существование, на его базе было организовано АОЗТ (позднее ЗАО) «Олойский». В 2019 г. оно было ликвидировано как недействующее. В настоящее время на территории муниципального образования действуют крестьянские фермерские хозяйства, где занято 12 чел., и подсобные хозяйства населения. Основная доля продукции сельского хозяйства приходится на животноводство преимущественно мясомолочного направления. Наиболее активными субъектами агропромышленного производства являются хозяйства населения.

Проектом учитывается размещение на территории муниципального образования «Олойское» нового угольного разреза «Примыкающий», однако отсутствуют данные о возможной занятости на нем постоянных жителей сельского поселения.

На перспективу ожидается объема производства сельскохозяйственной продукции как в крестьянских фермерских хозяйствах, так и в подсобных хозяйствах населения с некоторым увеличением численности занятых в сельском хозяйстве, где на расчетный срок проекта будет занято до 0,02 тыс. чел. Сельскохозяйственный функциональный профиль поселения сохраняется на перспективу до расчетного срока генерального плана.

В основном сфера занятости представлена предприятиями, учреждениями и организациями социальной инфраструктуры, обеспечивающими потребности жителей поселения. В настоящее время численность обслуживающей группы составляет 114 чел., ее структура представлена в таблице 4.4. В связи с прогнозом стабилизации численности населения численность обслуживающих кадров на перспективу сохраняется на современном уровне.

Таблица 4.4. - Структура обслуживающих кадров

|  | 2020 г., чел. |
| --- | --- |
| Образование | 74 |
| Культура | 7 |
| Здравоохранение | 12 |
| Торговля | 4 |
| Управление, связь | 17 |
| Всего | 114 |

Общая численность самодеятельного населения (лиц, занятых в экономике) сельского поселения «Олойское» на расчетный срок генерального плана (2032 г.) проектом предусматривается в объеме 0,14 тыс. чел. - см. таблицу 4.5.

Таблица 4.5. - Структура самодеятельного населения (тыс. чел.)

|  | Исходный год (2020 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- |
| Самодеятельное население | 0,13 | 0,14 |
| в т. ч. градообразующая группа | 0,01 | 0,02 |
| обслуживающая группа | 0,12 | 0,12 |

### 4.2. Население

В начале ХХ века территория муниципального образования «Олойское» входила в состав Байтокско-Ользоновского, Олоевского и Отонхойского булуков, численность населения в 1925 г. составляла 1,9 тыс. чел. Жители занимались сельским хозяйством (главным образом, отгонно-пастбищным животноводством), вели полукочевой образ жизни. Многие населенные пункты были мелкими, не постоянными, меняли дислокацию в соответствии с хозяйственными нуждами. Село Олой как постоянный населенный пункт отмечено в переписи населения 1959 г. Деревня Отонхой фактически состоит из двух улусов, Барун-Булук и Зун-Булук, расстояние между которыми составляет около 1,5 км.

К 1939 г. численность населения в условиях некоторого миграционного оттока увеличилась за счет естественного прироста до 2,1 тыс. чел., а к 1959 г. – до 2,3 тыс. чел. (см. таблицу 4.6). В последующий период механический отток усилился, численность жителей стала сокращаться, к 1970 г. она составила 1,7 тыс. чел., а к 1979 г. – 1,3 тыс. чел. Мелкие населенные пункты исчезли или были включены в состав более крупных. Деревня Шедой к концу 80-х годов потеряла постоянное население и в 2013 г. была упразднена (областной закон №168-ОЗ от 30.12.2013 г.).

Таблица 4.6. Численность жителей в границах сельского поселения «Олойское» по данным переписей населения

чел.

|  | 1959 г. | 1970 г. | 1979 г. | 1989 г. | 2002 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Олой | 679 | 883 | 838 | 836 | 829 | 672 |
| д. Баянгазуй | 179 | 238 | 165 | 158 | 176 | 193 |
| д. Отонхой | 504 | 478 | 306 | 290 | 339 | 273 |
| д. Шедой | 136 | 109 | 13 | - | - | - |
| прочие | 803 | - | - | - | - | - |
| Всего | 2 301 | 1 708 | 1 322 | 1 284 | 1 344 | 1 138 |

В целом в 80-е – 90-е годы прошлого века население в границах муниципального образования «Олойское» стабилизировалось на уровне 1,3 тыс. чел. (см. таблицы 4.6, 4.7). Это связано с тем, что, несмотря на прекращение существования совхоза «Олойский» в 90-е годы, до начала XXI века достаточно успешно работало ЗАО «Олойский». Однако позднее состояние хозяйства ухудшилось, оно сократило объемы производства сельхозпродукции, и в итоге было ликвидировано. С этим можно связать сокращение численности жителей поселения за 2001-2005 гг. на 0,18 тыс. чел., или на 13,1% (см. таблицу 4.7). В последующий период сокращение населения продолжилось, хотя более медленными темпами. Несмотря на высокую рождаемость, естественный прирост, как правило, по объему не покрывал миграционный отток, и численность населения муниципального образования к 2020 г. снизилась до 1 063чел. (см. таблицы 4.7, 4.8).

Всего за 2002-2020 гг. численность жителей на территории сельского поселения сократилась на 0,28 тыс. чел., или на 20,9%. В среднем по Иркутской области сокращение сельского населения за тот же период было существенно менее значительным (4,5%).

Естественное движение население характеризуется высоким приростом жителей, за 2011-2019 гг. средняя рождаемость составила 24,8 чел на 1000 жителей, средняя смертность – 15,4 чел на 1000 жителей, естественный прирост – 9,4 чел на 1000 жителей (91 чел. за указанный период).

Таблица 4.7. - Динамика людности населенных пунктов сельского поселения «Олойское» за 1995-2020 гг. (чел.)

|  | 1995 г. | 2001 г. | 2005 г. | 2008 г. | 2011 г. | 2013 г. | 2015 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Олой | 857 | 805 | 699 | 733 | 670 | 632 | 608 | 610 |
| д. Баянгазуй | 146 | 195 | 162 | 164 | 192 | 189 | 185 | 192 |
| д. Отонхой | 307 | 344 | 307 | 271 | 272 | 261 | 253 | 261 |
| Всего | 1 310 | 1 344 | 1 168 | 1 168 | 1 134 | 1 082 | 1 046 | 1 063 |

Несмотря на высокий естественный прирост, население муниципального образования за тот же период (2011-2019 гг.) сократилась на 71 чел. за счет миграционного оттока, составившего 162 чел. (см. таблицу 4.8).

В последние годы наблюдалось сокращение миграционного оттока (за 2015-2019 гг. – 38 чел.) при сохранении естественного прироста (за тот же период – 55 чел.). В то же время следует отметить некоторое снижение уровня рождаемости (за 2018-2019 гг. она составила в среднем 17,9 чел. на 1000 жителей). Динамика демографических процессов позволяет на перспективу до расчетного срока генерального плана прогнозировать стабилизацию численности населения на уровне 1,1 тыс. чел.

Таблица 4.8. – Динамика населения сельского поселения «Олойское» по данным текущего статистического учета

| год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года, чел. | 1134 | 1104 | 1082 | 1057 | 1046 | 1053 | 1060 | 1063 | 1062 |
| Родилось чел. | 30 | 38 | 26 | 27 | 27 | 23 | 31 | 20 | 18 |
| Рождаемость (на 1000 жит.) | 26,5 | 34,4 | 24,0 | 25,5 | 25,8 | 21,8 | 29,2 | 18,8 | 16,9 |
| Умерло чел. | 19 | 21 | 21 | 24 | 10 | 12 | 13 | 16 | 13 |
| Смертность (на 1000 жит.) | 16,8 | 19,0 | 19,4 | 22,7 | 9,6 | 11,4 | 12,2 | 15,0 | 12,2 |
| Естественный прирост (убыль) чел. | 11 | 17 | 5 | 3 | 17 | 11 | 18 | 4 | 5 |
| Естественный прирост (убыль) на 1000 жит. | 9,7 | 15,4 | 4,6 | 2,8 | 16,2 | 10,4 | 17,0 | 3,8 | 4,7 |
| Механический прирост (убыль) чел. | -41 | -39 | -30 | -14 | -10 | -4 | -15 | -5 | -4 |

Тенденции формирования населения отражаются на динамике его демографической структуры. Идет процесс старения населения, связанный с миграционным оттоком жителей, среди которых преобладают лица в трудоспособном возрасте. Отток молодежи и вступление в фертильный возраст сравнительно малочисленных поколений, рожденных в 90-е годы прошлого века, на перспективу приведет к снижению удельного веса детей в населении к расчетному сроку генерального плана (ориентировочно до 25%).

Таблица 4.9. Возрастная структура населения (в % к общей численности)

| Возрастные группы | 2018 г. | Прогноз на 2032 г. |
| --- | --- | --- |
| лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 29,2 | 25,0 |
| лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 55,9 | 57,0 |
| лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 14,9 | 18,0 |
| итого | 100,0 | 100,0 |

Сельское поселение «Олойское» в настоящее время характеризуется повышенной долей лиц трудоспособного возраста – 55,9% (в среднем по Эхирит-Булагатскому району – 52,6%), среди них около половины (42,7%) составляют люди старше 30 лет. Это позволяет прогнозировать на перспективу рост численности и удельного веса пенсионных возрастов, который (в современном исчислении) увеличится с 14,9% в 2018 г. до 18% к расчетному сроку (см. таблицу 4.9).

Таблица 4.10. Прогноз возрастной структуры населения (в % к общей численности)

| Возрастные группы | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- |
| Лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 25,0 |
| Лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-64 года; женщины 16-59 лет) | 59,0 |
| Лица старше трудоспособного возраста (мужчины 65 лет и старше; женщины 60 лет и старше) | 16,0 |
| Итого | 100,0 |

В октябре 2018 г. Президентом РФ был подписан ряд указов, устанавливающих, в том числе, изменения в сроках выхода населения на пенсию. К расчетному сроку генерального плана (2032 г.) сроки выхода на пенсию составят: для женщин – 60 лет, для мужчин – 65 лет. В связи с этим изменится расчет показателей возрастной структуры населения. Категория трудоспособных возрастов пополнится т. н. предпенсионными категориями граждан: 55-59 лет среди женщин и 60-64 года у мужчин. Эти же категории будут исключены из общего количества лиц старше трудоспособного возраста.

Таблица 4.11. - Трудовая структура населения

|  | Исходный год 2020 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Самодеятельное население | 0,13 | 12,3 | 0,14 | 12,7 |
| в т. ч. градообразующая группа | 0,01 | 1,0 | 0,02 | 1,8 |
| обслуживающая группа | 0,12 | 11,3 | 0,12 | 10,9 |
| Несамодеятельное население | 0,93 | 87,7 | 0,96 | 87,3 |
| Население всего | 1,06 | 100,0 | 1,10 | 100,0 |

Прогноз развития населенных пунктов муниципального образования «Олойское» основан на тенденции стабилизации численности населения и сохранения современной структуры расселения (см. таблицу 4.11).

Таблица 4.12. - Проектное размещение населения муниципального образования «Олойское»

тыс. чел.

|  | Исходный год (2019 г.) | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- |
| Олойское сельское поселение | 1,06 | 1,1 |
| с. Олой | 0,61 | 0,6 |
| д. Баянгазуй | 0,19 | 0,2 |
| д. Отонхой | 0,26 | 0,3 |

Проектом генерального плана предусматривается развитие сельскохозяйственного производства, что, создаст предпосылки для организации дополнительных рабочих мест. Намечается повышение занятости, сокращение миграционного оттока населения, что в совокупности с естественным приростом приведет к стабилизации на перспективу численности жителей. Генеральным планом муниципального образования «Олойское» прогнозируется, что численность населения к 2032 г. составит 1,1 тыс. чел.

# 4.3. Использование территории

4.3.1. Существующее использование территории

Территория сельского поселения «Олойское» в границах муниципального образования, установленных в соответствии с законом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 30 декабря 2004 г. № 67-ОЗ. «О статусе и границах муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» в редакции Закона Иркутской области от 30 декабря 2013 г. № 168-оз, составляет 23 468,0 га.

Площадь застроенных территорий – 351,7 га, или 1,5% всех земель поселения. Ландшафтно-рекреационные территории занимают 18,5% площади, территории сельскохозяйственного назначения – 80,0% всей площади поселения.

Территория с. Олой в существующих границах составляет 237,4 га. В настоящее время застроенная территория занимает 116,8 га, или 49,2% всех земель в границах села. Площадь жилой зоны, формируемой индивидуальной усадебной застройкой с учреждениями образования, составляет 112,9 га, или 96,7% территории застройки. Учреждения обслуживания в составе многофункциональной общественно-деловой зоны и зоны специализированной общественной застройки размещаются на площади 2,1 га. На производственную территорию (лесопилки) приходится 1,8 га. Спортивные сооружения (участок КСК) занимают 0,4 га, озелененные территории общего пользования – 1,1 га. Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры занимают 1,1 га, территории специального назначения – 1,2 га. На природные ландшафты приходится 116,8 га.

Деревня Баянгазуй в настоящее время занимает 92,5 га. Территория застройки составляет 48,2 га (52,1% всех земель населенного пункта). Она представлена главным образом жилой зоной с объектами образования (46,9 га, или 97,3% застроенной территории). Объекты обслуживания размещаются на 0,3 га. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры занимает 0,5 га, такую же территорию занимают агропромышленные объекты. Рекреационная зона (природные ландшафты) занимает 44,3 га.

Площадь д. Отонхой в современных границах составляет 253,3 га. Территория застройки составляет 97,6 га (38,5% всех земель). Индивидуальная усадебная жилая застройка с объектами образования занимает 96,3 га, или 98,7% застроенной территории, производственные территории отсутствуют. Объекты обслуживания занимают 1,1 га, зона инженерной инфраструктуры – 0,2 га. На ландшафтно-рекреационную зону приходится 154,8 га. В границах населенного пункта имеется 0,9 га сельскохозяйственных земель.

Таблица 4.13. - Современное использование территории сельского поселения «Олойское»

| Территории | с. Олой | д. Баянгазуй | д. Отонхой | вне границ населенных пунктов | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | га | % |
| Территории жилых зон | 112,9 | 46,9 | 96,3 | - | 256,1 | 1,1 |
| малоэтажная застройка | 109,0 | 46,5 | 95,3 | - | 250,8 | 1,1 |
| в т.ч. индивидуальные жилые дома с приусадебными участками | 109,0 | 46,5 | 95,3 | - | 250,8 | 1,1 |
| учреждения образования | 3,9 | 0,4 | 1,0 | - | 5,3 | 0,0 |
| многофункциональная общественно-деловая зона | 1,2 | 0,1 | 1,1 | - | 2,4 | 0,0 |
| зона специализированной общественной застройки | 0,9 | 0,2 | - | - | 1,1 | 0,0 |
| Производственная зона | 1,8 | 0,5 | - | 6,5 | 8,8 | 0,0 |
| в т.ч. промышленная зона | 1,8 | - | - | 4,5 | 6,3 | 0,0 |
| агропромышленная зона | - | 0,5 | - | 2,0 | 2,5 | 0,0 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,1 | 0,5 | 0,2 | 81,5 | 83,3 | 0,4 |
| Рекреационная зона | 118,3 | 44,3 | 154,8 | 4 027,3 | 4 344,7 | 18,5 |
| в т.ч. парки, скверы, бульвары | 1,1 | - | - | - | 1,1 | 0,0 |
| спортивные сооружения | 0,4 | - | - | - | 0,4 | 0,0 |
| леса | - | - | - | 4 026,8 | 4 026,8 | 17,2 |
| водные поверхности | - | - | 0,9 | - | 0,9 | 0,0 |
| природные ландшафты | 116,8 | 44,3 | 153,9 | 0,5 | 315,5 | 1,3 |
| Зона сельскохозяйственного использования | - | - | 0,9 | 18 767,6 | 18 768,5 | 80,0 |
| в т.ч. участки крестьянских фермерских и личных подсобных хозяйств | - | - | - | 195,9 | 195,9 | 0,8 |
| Зона специального назначения | 1,2 | - | - | 1,9 | 3,1 | 0,0 |
| Общая площадь земель в границах поселения | 237,4 | 92,5 | 253,3 | 22 884,8 | 23 468,0 | 100,0 |

Вне границ населенных пунктов площадь земель сельского поселения «Олойское» составляет 22 884,8 га, или 97,5% всей территории поселения. На застроенную территорию приходится 88,0 га или 0,4% всех межселенных земель. Она представлена участками инженерной и транспортной инфраструктуры, а также производственной зоны. Преобладающую часть территории вне границ населенных пунктов занимают земли сельскохозяйственного использования (18 767,6 га, или 82,0%), в т.ч. участки фермерских и личных подсобных хозяйств (195,9 га). Значительная территория занята лесами (4 026,8 га). На специальные территории (кладбища) приходится 1,9 га, водные поверхности занимают 0,9 га, природные ландшафты – 0,5 га.

Анализ современного использования территории сельского поселения «Олойское» позволяет сделать вывод о его низкой эффективности, что обусловлено прежде всего ландшафтными особенностями местности. Преобладающую часть площади поселения занимают и сельскохозяйственные (18 768,5 га, или 80,0%) и ландшафтно-рекреационные территории (4 344,7 га, или 18,5%). На жилую зону, представленную индивидуальными домами с приусадебными участками и объектами образования, приходится 256,1 га (1,1% территории поселения). Площадь жилой зоны в расчете на одного жителя составляет 2 409,2 м2. Участки общественных учреждений и предприятий обслуживания (зон специализированной общественной застройки и многофункциональной общественно-деловой) занимают 3,5 га, или 32,9 м2 в расчете на одного жителя. Озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары) размещаются на 1,1 га, спортивные объекты (КСК) – на 0,4 га, общедоступные плоскостные спортивные сооружения отсутствуют. Производственные территории занимают 8,8 га, зона инженерной и транспортной инфраструктуры – 83,3 га, специальные территории – 3,1 га. Существующее использование территории сельского поселения «Олойское» отражено в таблице 4.13.

4.3.2. Планируемое использование территории

Проектом генерального плана предлагается изменение использования территории сельского поселения «Олойское». Площадь застроенных земель по проекту расширяется более, чем вдвое, и составит к расчетному сроку 728,1 га, или 3,1% всей территории муниципального образования. Наиболее значительной категорией останутся земли сельскохозяйственного использования (18 537,6 га, или 79,0% площади поселения) ландшафтно-рекреационные территории составят 4 199,2 га, или 17,9% площади муниципального образования. Под прочие виды использования (территории специального назначения) останется 3,1 га.

К расчетному сроку предусматривается расширение жилой зоны (с учетом объектов образования) на 45,5%, к 2032 г. она составит 372,7 га (51,2% площади застройки). Во всех населенных пунктах сельского поселения предусмотрено формирование новых территорий малоэтажной усадебной застройки.

Генеральным планом предлагается значительное расширение участков под учреждения и предприятия обслуживания. Суммарная площадь многофункциональной общественно-деловой зоны и зоны специализированной общественной застройки увеличивается более, чем в 4 раза и к расчетному сроку составит 14,4 га.

Необходимая площадь озелененных территорий общего пользования внемикрорайонного значения на расчетный срок определяется согласно МНГП сельского поселения «Олойское» и в расчете на население 1,1 тыс. чел. составляет 1,32 га при нормативной обеспеченности 12 м2/чел.

В настоящее время зеленые насаждения общего пользования занимают 1,1 га и размещаются в с. Олой. Проектом намечено размещение озелененных территорий общего пользования в д. Баянгазуй (3,9 га) и д. Отонхой (26,8 га), всего 30,7 га. По проекту площадь озелененных территорий общего пользования сельского поселения «Олойское» составит 31,8 га, или 289,1 м2 на одного жителя, что существенно выше уровня нормативной потребности.

Нормативная территория физкультурно-спортивных сооружений общего пользования принимается в соответствии с МНГП сельского поселения «Олойское» на уровне 2 047,5 м2 на 1 тыс. жителей и на расчетный срок для населения 1,1 тыс. чел. составляет около 0,23 га. Проектом предусматривается размещение стадионов и спортивных площадок в с. Олой (2,7 га) и д. Отонхой (3,6 га) Всего в границах сельского поселения площадь плоскостных спортивных сооружений (с учетом сохраняемых) по проекту составит 6,7 га, что выше нормативной потребности.

Проектом предлагается совершенствование функционального зонирования территории населенных пунктов муниципального образования. Развивается жилая застройка, расширяется площадь объектов культурно-бытового обслуживания, размещаются озелененные территории общего пользования и спортивные сооружения. Предусматривается значительное развитие производственной зоны, по проекту ее площадь к расчетному сроку увеличивается почти в 30 раз. Это связано главным образом с проектируемым размещением нового угольного разреза «Примыкающий». Площадь сельскохозяйственных угодий несколько сокращается (на 230,9 га, или на 1,0%), что связано со значительным расширением территории агропромышленных и других производственных предприятий, жилой и общественной застройки. По проекту суммарная площадь населенных пунктов увеличивается на 85,9 га, или на 14,7%. Проектное использование территории приведено в таблице 4.14.

Таблица 4.14. - Планируемое использование территории сельского поселения «Олойское»

| Территории | с. Олой | д. Баянгазуй | д. Отонхой | вне границ населенных пунктов | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | га | % |
| Территории жилых зон | 144,3 | 64,9 | 163,5 | - | 372,7 | 1,6 |
| малоэтажная застройка | 140,4 | 64,0 | 162,5 | - | 366,9 | 1,6 |
| в т.ч. индивидуальные жилые дома с приусадебными участками | 140,4 | 64,0 | 162,5 | - | 366,9 | 1,6 |
| учреждения образования | 3,9 | 0,9 | 1,0 | - | 5,8 | 0,0 |
| многофункциональная общественно-деловая зона | 10,3 | 0,1 | 1,3 | - | 11,7 | 0,0 |
| зона специализированной общественной застройки | 1,4 | 1,0 | 0,3 | - | 2,7 | 0,0 |
| Производственная зона | 54,8 | 14,9 | 36,6 | 151,1 | 257,4 | 1,1 |
| в т.ч. промышленная зона | 1,8 | - | - | 151,1 | 152,9 | 0,7 |
| агропромышленная зона | 44,7 | 7,1 | 26,7 | - | 78,5 | 0,3 |
| коммунально-складская зона | 8,3 | 7,8 | 9,9 | - | 26,0 | 0,1 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,1 | 0,5 | 0,3 | 81,7 | 83,6 | 0,4 |
| Рекреационная зона | 93,9 | 13,1 | 65,4 | 4 026,8 | 4 199,2 | 17,9 |
| в т.ч. парки, скверы, бульвары | 1,1 | 3,9 | 26,8 | - | 31,8 | 0,1 |
| спортивные сооружения | 3,1 | - | 3,6 | - | 6,7 | 0,0 |
| леса | - | - | - | 4 026,8 | 4 026,8 | 17,2 |
| водные поверхности | - | - | 0,9 | - | 0,9 | 0,0 |
| природные ландшафты | 89,7 | 9,2 | 34,1 | - | 133,0 | 0,6 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 0,1 | - | - | 18 537,5 | 18 537,6 | 79,0 |
| в т.ч. участки крестьянских фермерских и личных подсобных хозяйств | - | - | - | 195,9 | 195,9 | 0,8 |
| Зона специального назначения | 1,3 | - | - | 1,8 | 3,1 | 0,0 |
| Общая площадь земель в границах поселения | 307,2 | 94,5 | 267,4 | 22 798,9 | 23 468,0 | 100,0 |

4.4. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные характеристики, их местоположение

4.4.1. Жилищный фонд

Существующее положение

Согласно данным госстатистики, на 01.01.2019 г. жилищный фонд сельского поселения «Олойское» составил 13,2 тыс. м2 общей площади. Весь жилищный фонд находится в частной собственности.

Жилищный фонд муниципального образования представлен малоэтажными домами в усадебной застройке, 9,4 тыс. м2 общей площади (71,2% общего объема) приходится на индивидуально-определенные здания, 3,8 тыс. м2 общей площади (28,8%) – на многоквартирные жилые дома. Жилищный фонд в целом характеризуется неудовлетворительным физическим состоянием: на ветхий и аварийный фонд (с износом более 65%) приходится почти половина (49,2%) общей площади жилья, а на жилые дома с износом до 30% - всего 10,6% жилищного фонда – см. таблицу 4.15. Жилая застройка представлена главным образом некапитальными деревянными домами (87,1% общей площади), на капитальные (кирпичные и панельные) жилые дома приходится 12,9% жилищного фонда. Средняя плотность жилищного фонда в границах жилой застройки (с учетом объектов образования) составляет 51,5 м2/га, средняя плотность населения – 4,2 чел./га.

Таблица 4.15. - Характеристика жилищного фонда по степени износа

тыс. м2 общей площади

| МО «Олойское» | до 30% | от 31 до 65% | более 65% | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. м2 общей площади | 1,4 | 5,3 | 6,5 | 13,2 |
| % | 10,6 | 40,2 | 49,2 | 100,0 |

Жилищный фонд поселения сформировался главным образом в 1971-1995 гг. (5,3 тыс. м2 общей площади, или 40,2%), после 1995 г. введено всего 1,4 тыс. м2 общей площади. В 2018 г. ввод жилья не производился. Средняя обеспеченность одного постоянного жителя общей площадью жилья составляет 12,4 м2, что существенно ниже среднего уровня по Эхирит-Булагатскому району (20,5 м2/чел.).

Инженерное оборудование жилищного фонда муниципального образования «Олойское» находится на низком уровне: отоплением обеспечено 9,4 тыс. м2 общей площади (71,2%), газом – 5,9 тыс. м2 общей площади (44,7%), напольными электроплитами – 10,5 тыс. м2 общей площади (79,5%); другие виды инженерного оборудования жилищного фонда отсутствуют.

Проектное решение

В соответствии с проектным решением генерального плана, на расчетный срок (2032 г.) жилищный фонд сельского поселения «Олойское» составит 16,5 тыс. м2 общей площади. Уровень средней жилищной обеспеченности расчетный срок генерального плана (2032 г.) принят в размере 15,0 м2/чел.

Существующий жилищный фонд в границах проекта составляет 13,2 тыс. м2 общей площади и предусматривается к сохранению на расчетный срок в качестве опорного. Предполагается, что дома со сверхнормативным износом население будет ремонтировать и заменять самостоятельно. Объем дополнительной потребности составит 3,3 тыс. м2 общей площади.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства на свободной от застройки территории. Осваиваются незастроенные земли на участках, примыкающих к современной застройке и занятых в настоящее время природными ландшафтами.

Всего генпланом предусматривается размещение нового жилищного фонда в объеме дополнительной потребности (3,3 тыс. м2 общей площади). Весь новый жилищный фонд муниципального образования формируется за счет малоэтажной усадебной застройки. На расчетный срок жилищный фонд в границах поселения (с учетом сохраняемого) составит 16,5 тыс. м2 общей площади в 1-2-этажных жилых домах. Средняя плотность жилой застройки (с учетом объектов образования) по проекту составит 44,3 м2/га, средняя плотность населения – около 3 чел./га. Такой уровень плотности обусловлен характером применяемой усадебной жилой застройки и резервированием территории под новое жилищное строительство.

4.4.2. Социальная инфраструктура

Существующее положение

Для оценки уровня развития сети объектов социального и культурно-бытового обслуживания были использованы Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения «Олойское», утвержденные решением Думы муниципального образования от 28.03.2016 г. № 7, Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», утвержденные решением Думы района от 26.09.2018 г. № 271 и проект Региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской области. Норматив обеспеченности населения площадью торговых объектов принят в соответствии с приказом Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 12.09.2016 г. № 33-спр (с изменениями на 23.04. 2019 г.).

Таблица 4.16. Современная обеспеченность населения объектами культурно-бытового обслуживания

Население 1,06 тыс. чел.

| Объекты | Единица измерения | Нормативная обеспечен-ность | Вместимость (пропускная способность) | Обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1000 жит. | % к норма-тиву |
| Образовательные учреждения |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 128 | 55 | 52 | 41 |
| Общеобразовательные школы | место | 143 | 270 | 255 | 100 |
| Учреждения здравоохранения |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещение в смену | 21,8 | 20 | 18,9 | 87 |
| Учреждения культуры и спорта |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 7,5 | 10,0 | 9,4 | 100 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 56 | 278,4 | 263 | 100 |
| Предприятия торговли |
| Магазины | м2 торговой площади | 371 | 73,4 | 69 | 19 |

В с. Олой действует МОУ Олойская средняя общеобразовательная школа на 200 мест; ей подчинены Баянгазуйская начальная общеобразовательная школа на 20 мест (д. Баянгазуй) и Зун-Булукская НОШ-детский сад на 50 школьных и 20 дошкольных мест (д. Отонхой). В с. Олой работает МДОУ Олойский детский сад № 12 «Огонёк» проектной вместимостью 35 мест, его посещает 29 детей. Общая вместимость общеобразовательных школ составляет 270 мест, дошкольных образовательных учреждений – 55 мест. Здание Олойской СОШ требует капитального ремонта.

Розничная торговая сеть представлена пятью магазинами общей торговой площадью 73,4 м2. Магазины работают в с. Олой (4) и д. Отонхой (1).

Базовой лечебно-профилактической медицинской организацией, обеспечивающей обслуживание населения, является ОГБУЗ Областная больница № 2 в п. Усть-Ордынский. На территории муниципального образования учреждения здравоохранения представлены Олойской врачебной амбулаторией на 20 посещений в смену и фельдшерско-акушерским пунктом в д. Баянгазуй. Строится ФАП в с. Отонхой.

В с. Олой достроен культурно-спортивный комплекс (КСК) как спортивный зал с площадью пола 278,4 м2. Там же работает МКУК КИЦ МО «Олойское», в состав которого входит сельская библиотека с книжным фондом 10,0 тыс. ед. хранения. В с. Олой действует отделение почтовой связи Усть-Ордынского почтамта УФПС Иркутской области - филиала ФГУП «Почта России».

Обеспеченность населения в границах проекта существующими объектами обслуживания приведена в таблице 4.16.

В поселении отсутствуют клубные учреждения, предприятия общественного питания, бытового обслуживания и коммунальной сферы. Не хватает дошкольных образовательных учреждений и магазинов. Уровень обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями близок к нормативному. Размещение объектов обслуживания по населенным пунктам представлено в таблице 4.17.

Таблица 4.17. Размещение объектов первичного обслуживания по населенным пунктам муниципального образования «Олойское»

| Населенные пункты | Дошкольные образовательные учреждения | Общеобра-зовательные школы | Амбулатории | ФАП | Библиотеки | Магазины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | место | место | посещение в смену | объект | тыс. единиц хранения | м2 торг. площади |
| с. Олой | 35 | 200 | 20 |  | 10,0 | 55,4 |
| д. Баянгазуй | - | 20 | - | 1 | - | - |
| д. Отонхой | 20 | 50 | - |  | - | 18,0 |
| Всего | 55 | 270 | 20 | 1 | 10,0 | 73,4 |

Проектное решение

Проектом предусматривается обеспечение населения набором объектов повседневного социального и культурно-бытового обслуживания в соответствии с применяемыми нормативами. Расчет потребности в основных объектах социальной инфраструктуры приведен в таблице 4.18.

На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных объектов, сохраняемых на расчетный срок генерального плана, определена дополнительная потребность в объектах культурно-бытового обслуживания и сформулированы предложения по их размещению в границах проекта.

Объекты, обслуживающие жилую зону каждого населенного, размещаются непосредственно в жилой застройке, в составе местных центров обслуживания и включают объекты первичного обслуживания; объекты общепоселенного значения – в составе общественного центра с. Олой. Для обеспечения нормативной доступности объектов первичного обслуживания размещение учреждений и предприятий обслуживания предусматривается в соответствии с проектным размещением населения (см. раздел 4.2).

Размещение объектов образования относится к компетенции муниципального района. Поскольку действующая Схема территориального планирования Эхирит-Булагатского района, утвержденная решением Думы района от 29.05.2013 г. № 314, разрабатывалась до разработки Местных нормативов градостроительного проектирования Эхирит-Булагатского района, в связи с введением нового норматива обеспеченности населения местами в образовательных учреждениях генеральным планом предусматривается размещение соответствующих объектов.

В соответствии с письмом Администрации муниципального образования от 03.11.2020 г. № 250, предусматривается расширение дошкольных образовательных учреждений в с. Олой, д. Отонхой (на 45 и 20 мест соответственно), размещение детского сада на 25 мест в д. Баянгазуй, строительство ДК на 100 мест в с. Олой и выделение земельного участка под строительство магазина в д. Отонхой. Также предлагается размещение плоскостных спортивных сооружений в с. Олой и д. Отонхой.

Поскольку здравоохранение относится к сфере полномочий Иркутской области, расчет потребности в объектах медицинского обслуживания не производится; предложения по их размещению содержатся в Схеме территориального планирования Иркутской области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 02.11.2012 г. № 607-пп с изменениями от 23.07.2015 г. № 355-пп, от 08.12.2015 г. № 619-пп, от 08.07.2016 г. №426-пп, от 06.03.2019 г. № 203-пп. В соответствии с СТП, до 2025 г. предусматривается размещение фельдшерско-акушерских пунктов в д. Баянгазуй на 15 посещений в смену (с заменой существующего) и в д. Отонхой на 15 посещений в смену (строится).

Таблица 4.18.  Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания сельского поселения «Олойское» на расчетный срок

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жит. | Требуется на постоянное население 1,1 тыс. чел. | Существу-ющие сохраняе-мые объекты | Дополни- тельная потреб-ность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 128 | 141 | 55 | 86 | 1х25, расширение на 20 и 45 мест1) |
| Общеобразовательные школы | место | 143 | 157 | 270 | - | - |
| Клубные учреждения | место | 300 | 300 | - | 300 | 1х1002) |
| Библиотеки | тыс.ед. хранения | 7,5 | 7,5 | 10,5 | - | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 371 | 408 | 91,4 | 316,6 | 1х1003) |
| Спортивные сооружения | м2 | 2 047,5 | 2 252 | - | 2 252 | 6,3 га |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 56 | 62 | 278,4 | - | - |

1) с. Олой расширение на 45 мест, д. Баянгазуй 1х25, д. Отонхой расширение на 20 мест

2) в с. Олой

3) в д. Отонхой

## 4.4. Производственно-хозяйственный комплекс

### 4.4.1.  Сельское хозяйство. Существующее положение

Сельскохозяйственное производство является основой экономики муниципального образования «Олойское», это отрасль, которая активно развивается на рассматриваемой территории. Поселение характеризуется высоким агропромышленным потенциалом, это связано с благоприятными природно-климатическими условиями и близостью крупного потребителя г. Иркутска. Развитию отрасли способствует то обстоятельство, что в поселении велика доля бурятского населения, для которого скотоводство является традиционным занятием. Сельское хозяйство является основным источником дохода постоянного населения муниципального образования.

Изменения в экономической политике в 90-х годах, незавершенность всех реформ на селе и возникшие финансовые проблемы привели к сокращению объемов производства сельхозпродукции в результате сокращения посевных площадей, поголовья скота, снижения продуктивности скота и урожайности сельскохозяйственных культур. Хозяйства утратили собственные оборотные средства. Сельхозпредприятие поселения стало экономически несостоятельным, частично свернуло производство. Снижение производства продукции в сельхозорганизации привело к наращиванию производства в хозяйствах населения (ЛПХ). Доля продукции хозяйств населения в валовой продукции сельского хозяйства увеличилась (концентрация поголовья скота, производства мясомолочной и плодоовощной продукции). В частном секторе накоплен значительный потенциал для получения экологически чистой продукции. В ЛПХ идет приток рабочей силы, земельные участки расширяются, объем производства наращивается, однако, уровень товарности остается низким. Натурализация хозяйств населения – следствие снижения уровня жизни, слабой механизации, высокого удельного веса ручного труда. На территории муниципального образования «Олойское» ведущими субъектами агропромышленного производства являются хозяйства населения.

Продукция сельскохозяйственных товаропроизводителей поселения является сырьевой базой для ЗАО «Усть-Ордынский мясокомбинат» и ООО «Сагаан-Нур», расположенных в п. Усть-Ордынский, а также предприятий пищевой перерабатывающей промышленности г. Иркутска.  Выгодное экономико-географическое расположение сельского поселения относительно рынков сбыта и наличие различных: дерново-подзолистых и качественных светло-серых и серых лесных почв способствует развитию на территории поселения сельского хозяйства специализирующегося на производстве молока, мяса КРС, картофеля, зерновых и кормовых культур.

По природно-экономическим условиям муниципальное образование «Олойское» относится к зерноводческой природно-сельскохозяйственной зоне с развитым мясомолочным и шерстным направлением.

Основная доля продукции сельского хозяйства приходится на животноводство. Стратегический ресурс сельского поселения – это земельные ресурсы. Сельскохозяйственные угодья составляют 48,3% земель поселения. В настоящее время доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий составляет 32,3%.

Наиболее производительными и активными субъектами агропромышленного производства являются сельскохозяйственные предприятия и хозяйства населения.

Сельскохозяйственное производство осуществляют:

- 1 сельскохозяйственная организация (8 чел);

- 1 крестьянское фермерское хозяйство (КФХ);

- 357 хозяйств населения (ЛПХ).

Ниже приводится характеристика деятельности сельскохозяйственных производителей поселения по категориям хозяйств в процентном соотношении.

Таблица 4.19.  Структура деятельности субъектов АПК, по категориям хозяйств

| Наименование продукции | Сельскохозяйственные организации, % | Крестьянские фермерские хозяйства, % | Личные подсобные хозяйства, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Скот и птица | 2,8 | 0,0 | 97,2 |
| Молоко | 5,6 | 1,4 | 93,0 |
| Яица | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Зерновые | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Картофель | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Овощи | 0,0 | 0,0 | 100,0 |

Хозяйства населения занимают ведущие позиции по производству всех видов сельскохозяйственной продукции. Удельный вес продукции в общем объеме продукции поселения ЗАО «Олойский» крайне незначителен.

Основными причинами относительно медленного развития отрасли сельского хозяйства в целом являются:

-	низкая урожайность кормовых культур и большие потери при их заготовке и хранении, большие площади неиспользуемых естественных кормовых угодий;

-	неиспользуемый в настоящее время породный потенциал скота;

-	низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

-	неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;

-	финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, накопленной декапитализацией, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции; диспаритетом цен на продукцию сельского хозяйства и товары производственно-технического назначения и услуги для нужд сельского хозяйства.

Сложные экономические условия в сельском хозяйстве, низкая заработная плата, старение и неудовлетворительное для современного технического уровня качество трудовых ресурсов, малопривлекательные для молодежи социально-бытовые условия – это основные факторы, осложняющие и в перспективе развитие агропромышленного комплекса поселения.

### 4.4.2. Сельское хозяйство. Предпосылки развития отрасли

Перспективы развития сельского хозяйства определены исходя из экономических и природных условий, ресурсного потенциала территории, на основании анализа динамики, современного состояния и достижений сельскохозяйственной науки. При работе учтены областные целевые программы по развитию АПК Иркутской области: Концепция долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в  Иркутской области на 2013-2020 годы», Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на долгосрочную перспективу, материалы федерального национального проекта – «Развитие АПК».

Основными направлениями развития сельского хозяйства являются: восстановление, стабилизация и выход из кризиса; возобновление роста производства; создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли; обеспечение продовольственной безопасности; уменьшение продовольственной зависимости от других регионов.

Растениеводство

Растениеводство муниципального образования «Олойское» специализируется на выращивании зерновых и кормовых культур, представленных многолетними и однолетними травами и кукурузой.  Из технических культур в поселении выращивается картофель.

Природные условия позволяют развивать сельское хозяйство, однако, муниципальное образование «Олойское» входит в зону рискованного земледелия (территория подвергается засухе, гибнут посевы сельскохозяйственных культур), поэтому результаты сельскохозяйственной деятельности в растениеводстве в значительной мере зависят от складывающихся агрометеорологических условий в период зимовки и вегетации растений.

Урожайность кормовых культур в хозяйствах населения соответствует средним по Эхирит-Булагатскому району (8,7 ц/га). Выращиванием картофеля и овощей занимается в основном население. Валовой сбор картофеля и овощей в частном секторе за последние 10 лет значительно увеличился.

В перспективе рост объемов производства продукции животноводства будет способствовать увеличению потребности в продукции растениеводства, используемой на корма животным. Развитие кормовой базы должно быть основано на производстве культур, обеспечивающих скот сбалансированными кормами с содержанием белка. В этих целях будет отдано предпочтение возделыванию многолетних бобовых трав, кукурузы с закладкой на сенаж.

Повышение эффективности отрасли растениеводства во многом связано с использованием качественного репродуктивного семенного материала, это обеспечит внедрение новых сортов, адаптированных к природно-климатическим условиям.

В целях развития отрасли растениеводства в проекте предусмотрено:

-	увеличение клина кормовых культур – базы для развития животноводства;

-	увеличение количества сельхозтехники в хозяйствах всех категорий;

-	увеличение площади, засеваемой элитными семенами, исходя из научно-обоснованной нормы;

-	систематическое воспроизводство и повышение природного плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения;

-	защита земель от воздействия негативных техногенных факторов;

-	поддержание почвенного плодородия путем внесения органических удобрений;

-	восстановление ирригационного фонда путем реконструкции действующих оросительных систем, ремонта и модернизации поливальной техники;

-	сохранение и поддержание агроландшафтов в системе сельскохозяйственного производства;

-	организация мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и формирование информационной базы данных по плодородию почв.

Животноводство

Приоритетными направлениями животноводства в сельском поселении являются молочное и молочно-мясное скотоводство. Основные породы крупного рогатого скота - черно-пестрая и симментальская молочного направления.

Для развития скотоводства в поселении имеются благоприятные условия в связи с наличием кормовых угодий. Существующее поголовье скота может в избытке обеспечиваться кормами местного производства (грубые, сочные, зелёные, концентрированные).

Показатели среднегодового удоя молока от одной коровы и производства молока в поселении соответствуют средним по району. Динамика последних десяти лет показывает увеличение поголовья КРС в хозяйствах населения, в то же время произошло снижение поголовья свиней и овец. Население сельского поселения содержит лошадей, свиней, птиц, овец, коз, и пчел.

Приоритетным направлением развития в отрасли животноводства является повышение продуктивности животных и снижение затрат на производство продукции:

-	развитие кормовой базы на основе производства культур, обеспечивающих кормопроизводство белком, которое позволит существенно уменьшить зависимость от импортных закупок белковых компонентов;

-	проведение селекционной работы, направленной на совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных;

-	приобретение племенного скота и современного оборудования для животноводческих комплексов и ферм;

-	внедрение достижений науки и техники, российского и иностранного инновационного опыта в сфере развития животноводства и поддержание генофонда животных;

-	проведение противоэпизоотических мероприятий.

Природно-ресурсный потенциал территории позволяет увеличить производство сельскохозяйственной продукции, а недостаточная материально-техническая база сдерживает процесс наращивания производства. Животноводческие помещения и их техническое оснащение, машинотракторный парк и токовое хозяйство требуют материальных вложений.  Кроме того, важнейшей задачей является повышение уровня оплаты труда работников, усиление материально–технической базы и привлечение трудовых ресурсов.

На территории поселения целесообразно создавать совместные кооперативы по финансовому обслуживанию, торговле. Заготовке, переработке и хранению продукции. Во всех развитых странах такие кооперативы выполняют основную функцию организации производства и взаимосвязи товаропроизводителей с государственными и финансовыми структурами.

В целях более динамичного и эффективного развития агропромышленного комплекса настоящим проектом предлагается размещение на территории муниципального образования «Олойское» следующих объектов:

### Таблица 4.20.  Планируемые объекты капитального строительства

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Месторасположение | Планируемые производственные мощности | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Животноводческая ферма мясо-молочного направления (КРС) | с. Олой | 100-300 голов | 2012-2032 г. |
| 2. | Мельница | с. Олой |  | 2012-2022 г. |
| 3. | Заготовительный пункт | с. Олой |  | 2012-2022 г. |

# Раздел 5. Транспортная инфраструктура

### Транспортная инфраструктура. Существующее положение

Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

Объекты железнодорожного транспорта в границах муниципального образования «Олойское» отсутствуют.

Воздушный транспорт

Объекты воздушного транспорта в границах муниципального образования «Олойское» отсутствуют.

Водный транспорт

Объекты водного транспорта в границах муниципального образования «Олойское» отсутствуют.

Автомобильный транспорт

Внешние связи муниципального образования «Олойское» с поселениями Эхирит-Булагатского района, а также с другими поселениями Иркутской области осуществляется по автомобильным дорогам общего пользованиям регионального или межмуниципального значения «Иркутск – Усть-Ордынский - Жигалово».

#### Таблица 23. Характеристика автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Олойское».

| Наименование дорог | Техническая категория | Протяженность в границах МО км |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения |
| «Иркутск – Усть-Ордынский - Жигалово» | III | 14,390 |
| Подъезд к д. Баянгазуй | IV | 9,835 |
| Подъезд к д. Отонхой | V | 3,245 |
| Итого: | 27,47 |

Пассажирский транспорт.

В муниципальном образовании «Олойское» пассажирские перевозки осуществляют частные перевозчики (индивидуальные предприниматели) на подвижном составе малой вместимости. Объемы перевозок пассажиров, из-за отсутствия отчетности определить не представляется возможным. Межпоселковые передвижения население МО осуществляет на личном транспорте.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть населённых пунктов муниципального образования «Олойское» имеет линейную структуру. Большинство автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют гравийное и грунтовое покрытие.

Перечень и характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов представлен в таблице 24.

#### Таблица 24. Перечень и характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения.

| Наименование улиц и дорог | Реестровый номер | Протяженность км | Покрытие, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гравийно-щебеночное | Грунт |
| с. Олой |
| ул. Ирсай | - | 2,45 | 2,45 |  |
| ул. Молодежная | - | 1,5 | 1,5 |  |
| ул. Одорок | - | 0,8 | 0,8 |  |
| ул. Советская | - | 1,5 | 1,5 |  |
| ул. Трактовая | - | 3,6 | 3,6 |  |
| ул. Трудовая | - | 0,9 | 0,9 |  |
| ул. Халхарак | - | 0,8 | 0,8 |  |
| ул. Шарануты | - | 1,2 | 1,2 |  |
| ул. Школьная | - | 1,4 | 1,4 |  |
| ул. Тулайрак | - | 0,9 | 0,9 |  |
| д. Баянгазуй |
| ул. Нижняя | - | 0,9 | 0,9 |  |
| ул. Трудовая | - | 0,5 | 0,5 |  |
| ул. Шандуй | - | 1,6 | 1,6 |  |
| ул. Школьная | - | 1 |  | 1 |
| д. Отонхой |
| ул. Верхняя | - | 1 |  | 1 |
| ул. Заречная | - | 0,8 |  | 0,8 |
| ул. Ключевая | - | 1,9 |  | 1,9 |
| ул. Нижняя | - | 0,5 |  | 0,5 |
| ул. Полевая | - | 1 |  | 1 |
| ул. Совхозная | - | 1 |  | 1 |
| ул. Средняя | - | 0,9 |  | 0,9 |
| ул. Трактовая | - | 1,55 |  | 1,55 |
| ул. Центральная | - | 1,3 | 1,3 |  |
| ул. Школьная | - | 1 | 1 |  |
| Итого: | 30,00 | 20,35 | 9,65 |

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

На территории муниципального образования «Олойское» объекты обслуживания и эксплуатации автомобилей (стоянки  автомобилей, автозаправочные станции (АЗС), станции технического обслуживания (СТО), пункты мойки автомобилей, устройства аварийно-вызывной службы, ГАИ) отсутствуют.

Хранение личного автотранспорта осуществляется непосредственно на территории усадебной застройки.

Анализ существующего состояния

Основные проблемы:

- неудовлетворительное техническое состояние улиц и дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- улично-дорожная сеть не соответствует нормативным требованиям;

- отсутствуют тротуары

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения :

- Строительство железной дороги Усть-Кут (ст.Лена) – Жигалово – Иркутск (протяжённость и трассировку необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования)

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Иркутской области, утвержденные постановление Правительства Иркутской области от 6 марта 2019 г. №203-пп:

- Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Иркутск – Усть-Ордынский - Жигалово» (Местоположение: Подъезд к с.Отонхой, Подъезд к с.Баянгазуй,);

### 6.2. Транспортная инфраструктура. Проектные предложения

Улично-дорожная сеть

В части развития улично-дорожной сети населённых пунктов муниципального образования «Олойское» предлагается:

- Введение дифференциации улично-дорожной сети по категориям в соответствии с требованиями обязательными пунктами СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Для движения пешеходов вдоль улиц и проездов необходимо предусмотреть устройство тротуаров для пропуска всех групп населения;

- Покрытие улично-дорожной сети предлагается устраивать капитального типа из асфальтобетона.

Характеристики улично-дорожной сети населённых пунктов муниципального образования «Олойское» на расчетный срок представлены в таблице 25.

#### Таблица 25. Характеристики улично-дорожной сети населённых пунктов муниципального образования «Олойское».

| Категория | Мероприятие | Протяженность км |
| --- | --- | --- |
| с. Олой |
| Улица в жилой застройке, в том числе: | всего | 18,85 |
|  | строительство | 3,8 |
|  | реконструкция | 15,05 |
| Итого: | 18,85 |
| д. Баянгазуй |
| Улица в жилой застройке, в том числе: | всего | 6,3 |
|  | строительство | 2,3 |
|  | реконструкция | 4 |
| Итого: | 6,3 |
| д. Отонхой |
| Улица в жилой застройке, в том числе: | всего | 20,3 |
|  | строительство | 9,35 |
|  | реконструкция | 10,95 |
| Итого: | 20,3 |
| Общая протяженность УДС на расчетный срок: | 45,45 |

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Объекты обслуживания и эксплуатации автомобилей на территории муниципального образования «Олойское» не предусматривается.

Хранение личного автотранспорта осуществляется непосредственно на территории усадебной застройки.

Раздел 6. Инженерная инфраструктура

## 6.1. Водоснабжение

Существующее состояние

Источником водоснабжения муниципального образования «Олойское» являются подземные воды. Централизованного водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования нет. Источником питьевого водоснабжения являются отдельные скважины и индивидуальные колодцы.

с. Олой, д. Отонхой

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов являются отдельные артезианские скважины. В каждом населенном пункте имеется одна рабочая артезианская скважина глубиной 80 м и производительностью 90 м3/сут, подающая воду в водонапорную башню.

В населенных пунктах организовано наружное пожаротушение с расходом воды соответственно 50 и 30 л/сек.

д. Баянгазуй

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения осуществляется от индивидуальных колодцев и поверхностных водоемов.

Проблемы по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой:

- отсутствие систем водоснабжения в населенных пунктах;

- отсутствие контроля качества питьевой воды;

- отсутствие водоподготовки на водозаборах.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятия по развитию системы водоснабжения на территории муниципального образования «Олойское» не предусматриваются.

Схемой территориального планирования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» предусматривается следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения на территории муниципального образования «Олойское»:

- регенерация, восстановление артезианских скважин;

- ликвидация бездействующих скважин, при условии невозможности их использования для технических нужд;

- применение новых технологий при обеззараживании воды;

- организация систем водоподготовки в населенных пунктах, где качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.1074-01;

- установка локальных фильтров доочистки воды в детских, школьных и учреждениях здравоохранения;

- организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- проведение разведки запасов подземных вод в тех сельских поселениях, где она не производилась или где с момента последних изысканий прошло более 25 лет;

- строительство новых водозаборов и сетей водоснабжения;

- включение ряда населенных пунктов в федеральные программы по модернизации систем водоснабжения.

Генеральным планом муниципального образования «Олойское» предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения:

с. Олой

- реконструкция действующего водозабора;

- восстановление (строительство) водозабора по ул. Ширануты;

- строительство всесезонной водопроводной сети.

д. Отонхой

- реконструкция водозабора по ул. Трактовая;

- восстановление (строительство) водозабора для нужд фермы КРС;

- строительство водозабора по ул. Центральная;

- строительство водозабора ля обеспечения питьевых нужд объектов соцкультбыта;

- строительство всесезонной водопроводной сети.

д. Баянгазуй

- строительство двух водозаборных скважин;

- оборудование водозабора установкой по обеззараживанию воды;

- строительство всесезонной водопроводной сети.

Проектное решение

суточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» табл. 1. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы составляет 10% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расход воды на полив улиц и зеленых насаждений 50 л/сут на 1 человека. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят 1,1. В таблице 6.1 представлены расчётные расходы водопотребления.

#### Таблица 6.1 ( Расчетные расходы водопотребления

| Наименование поселения | Численность населения на расчетный срок, тыс. чел. | Удельная норма водопотребления, л/сут·чел | Суточный расход, м3/сут | Макс. Расход, м3/сут, К=1,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Олой | 0,6 | 150 | 90,0 | 99,0 |
| д. Баянгазуй | 0,2 |  | 30,0 | 33,0 |
| д. Отонхой | 0,3 |  | 45,0 | 49,5 |
| Итого | 1,1 |  | 165,0 | 181,5 |
| Промышленные предприятия и неучтенные расходы 10% | - | - | 16,5 | 18,1 |
| Итого по муниципальному образованию «Олойское» |  |  | 181,5 | 199,6 |
| Полив зеленых насаждений | 1,1 | 50 | 55,0 | 60,5 |
| Итого |  |  | 236,5 | 260,1 |

Хозяйственно-питьевой водопровод предусматривается использовать и для подачи воды на пожаротушение. Согласно СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения», табл.1 и п. 6.3, принят расход воды на наружное пожаротушение-5 л/с; количество одновременных пожаров-1; продолжительность пожара 3 часа. Расход воды на внутреннее пожаротушение, согласно СП 10.13130.2009, табл.1, составляет 2 струи по 2,5 л/с.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (10 х 3600 х 3) : 1000 = 108 м3.

Неприкосновенный противопожарный запас будет храниться в баках водонапорных башен и в противопожарных водоемах.

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Олойское».

Принимая во внимание проектную численность населения и значительное расстояние между населенными пунктами, проектом предлагается организация независимых систем водоснабжения.

с. Олой

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения с. Олой запланированы следующие мероприятия:

- Реконструкция действующего водозабора:

- замена насосного оборудования и водоподъемных труб на скважине;

- увеличение мощности;

- оборудование водозабора компактной установкой по водоподготовке;

- текущий ремонт водонапорной башни;

- установка приборов учета расхода и уровня воды на скважине.

Специфика условий работы систем водоснабжения малых и средних населённых пунктов заключается в необходимости внедрения таких методов и такого оборудования, которые при минимальных затратах на обслуживание обеспечивали бы надёжную работу по доведению подаваемой воды до нормативного качества.

- Оборудование водозабора компактной установкой по водоподготовке, для питьевых нужд населения.

- Строительство всесезонной водопроводной сети, оборудованной водоразборными колонками. Здания, занятые под объекты соцкультбыта, в первую очередь предлагается оборудовать внутренним водопроводом.

Разработку проекта на строительство централизованной системы водоснабжения с. Олой надлежит заказать специализированной организации.

- Организация зон ЗСО водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

д. Отонхой

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения д. Отонхой запланированы следующие мероприятия:

- Реконструкция водозабора по ул. Трактовая:

- замена насосного оборудования и водоподъемных труб на скважине;

- оборудование водозабора компактной установкой по водоподготовке;

- текущий ремонт водонапорной башни;

- установка приборов учета расхода и уровня воды на скважине.

- Строительство водозабора по ул. Центральная (скважина, совмещенная с водонапорной башней), оборудованного компактной установкой по водоподготовке, для питьевых нужд населения.

- Строительство летнего водопровода. В холодное время года водозаборные сооружения будут работать в крановом режиме.

- Организация зон ЗСО водозаборов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

На графических материалах проекта площадки проектируемых водозаборов показаны условно.

д. Баянгазуй

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения д. Баянгазуй запланированы следующие мероприятия:

- Строительство водозаборных скважин (рабочей и резервной) и водонапорной башни для хранения запаса воды.

- Оборудование водозабора установкой по обеззараживанию воды.

- Строительство летнего водопровода. В холодное время года водозаборные сооружения будут работать в крановом режиме.

- Организация зон ЗСО водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

- Организация контроля качества питьевой воды, потребляемой населением из индивидуальных источников водоснабжения.

На графических материалах проекта площадка проектируемого водозабора показана условно.

6.1.1. Хозяйственно-бытовая канализация

Существующее состояние

В населённых пунктах муниципального образования системы канализации отсутствуют, население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. ЖБО не вывозятся и утилизируются на приусадебных участках.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятия по развитию системы водоотведения на территории муниципального образования «Олойское» не предусматриваются.

Схемой территориального планирования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» следующие мероприятия по развитию системы водоотведения на территории муниципального образования «Олойское»:

- строительство централизованных систем водоотведения в населенных пунктах района с численностью жителей более 400-500 человек;

- строительство канализационных накопительных резервуаров необходимого объема в населенных пунктах с численностью менее 400 человек;

- организация регулярного вывоза бытовых стоков на очистные сооружения.

Генеральным планом муниципального образования «Олойское» предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство очистных сооружений модульного типа, производительностью 200 м3/сут в с.Олой;

- строительство системы самотечных коллекторов, КНС.

Проектное решение

Согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.5.1.1 расчётное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято равным удельному среднесуточному (за год) водопотреблению на хозяйственно-питьевые нужды без учета расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений. В табл. 6.2. представлены расчётные расходы водоотведения.

Таблица 6.2. - Расчетные расходы водоотведения

| Наименование поселения | Численность населения на расчетный срок, тыс. чел. | Удельная норма водопотребления, л/сут·чел | Суточный расход, м3/сут | Макс. Расход, м3/сут, К=1,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Олой | 0,6 | 150 | 90,0 | 99,0 |
| д. Баянгазуй | 0,2 |  | 30,0 | 33,0 |
| д. Отонхой | 0,3 |  | 45,0 | 49,5 |
| Итого | 1,1 |  | 165,0 | 181,5 |
| Промышленные предприятия и неучтенные расходы 10% | - | - | 16,5 | 18,1 |
| Итого по муниципальному образованию «Олойское» |  |  | 181,5 | 199,6 |

Мероприятия по развитию систем бытовой канализации

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоотведения бытовых стоков от населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Проектом предлагается строительство централизованной системы канализации с очистными сооружениями полной биологической очистки в с. Олой.

Сточные воды от производственных предприятий и животноводческих комплексов необходимо очищать на локальных очистных сооружениях.

с. Олой

Настоящим проектом предлагается строительство централизованной системы водоотведения бытовых стоков с очистными сооружениями модульного типа заводского изготовления ориентировочной проектной производительностью 200 м3/сут.

На очистные сооружения по системе коллекторов будут поступать сточные воды от с. Олой, и через сливную станцию сточные воды от населенных пунктов Отонхой и Баянгазуй.

Площадку для строительства очистных сооружений предлагается разместить в юго-западной части с. Олой по дороге на с. Гушит. Сброс полностью очищенных стоков будет производиться в р. Ордушка рассеивающим выпуском ниже оз. Ордынское.

Учитывая климатические условия, а так же промерзание рек в зимнее время, на зимний период сброс очищенных стоков предлагается осуществлять на поля намораживания.

Точный выбор площадки под размещение очистных сооружений, их состав и производительность будут определяться при разработке специализированного проекта в соответствии с нормативными требованиями.

В с. Олой предусматривается строительство системы самотечных коллекторов, принимающих сточные воды от жилой застройки, и передающих их на очистные сооружения.

Для водоотведения сточных вод от не канализованной индивидуальной застройки рекомендуется применять автономные системы канализации с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба. Для своевременной откачки сточных вод из выгребов и их транспортировки на проектируемые очистные сооружения необходимо приобретение достаточного количества ассенизационного транспорта.

д. Отонхой, д. Баянгазуй

Для водоотведения сточных вод от застройки населенных пунктов рекомендуется применять автономные системы канализации. Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба. Здания, в которых расположены объекты соцкультбыта, рекомендуется оборудовать внутренней канализацией с отводом сточных вод в водонепроницаемые выгреба.

Для своевременной откачки сточных вод из выгребов и их транспортировки на проектируемые очистные сооружения с. Олой необходимо приобретение достаточного количества ассенизационного транспорта. На подающем коллекторе очистных сооружений предлагается строительство сливной станции.

### 6.2. Санитарная очистка территории (ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ согласно Приложению 1 к Техническому заданию)

### Существующее положение

На территории Олойского сельского поселения ежегодно образуется около 416,696 тонн/год твердых коммунальных отходов (население) в соответствии с нормативом накопления для Олойского сельского поселения – 0,392 т/год (Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области № 22 - мпр от 29 мая 2020 г.).

В настоящее время на территории поселения действуют следующая система обращения с отходами:

1. Региональный оператор «РТ-НЭО ИРКУТСК» предоставляет услуги транспортирования на площадку временного накопления отходов, расположенную в границах муниципального образования – Усть-Ордынский, поселок Усть-Ордынский. С площадки временного накопления отходы транспортируются на полигон ТБО в г. Иркутске 5-й км Александровского тракта, эксплуатируемый МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114.

2. Сбор и удаление отходов ведётся по системе несменяемых сборников (металлические контейнеры). На территории поселения установлено 6 контейнерных площадок на 30 контейнеров в с. Олой 3 площадки на 15 контейнеров, в д. Отонхой 2 площадки на 10 контейнеров и одна площадка на 5 контейнеров в д. Баянгазуй. Сбор и вывоз отходов в летний период производится ежедневно, а в зимний период не реже чем раз в трое суток.

Свалки в границах Олойского поселения отсутствуют.

В границах Олойского сельского поселения расположено 1 кладбище:

- с. Олой – 0,09 га.

На территории поселения были ликвидированы и сняты с ветеринарного учета в 2017 году бесхозяйные, неиспользуемые скотомогильники (земляные ямы), не соответствующие Ветеринарно-санитарным правилам по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов, располагавшиеся около н. п. Олой, Баянгазуй и Отонхой.

### Проектные решения генерального плана

В связи с увеличением численности населения на расчётный срок, объёмы твердых коммунальных отходов ориентировочно составят 431,2 тонн/год твердых коммунальных отходов (население) в соответствии с нормативом накопления для Олойского сельского поселения – 0,392 т/год (Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области).

Проектом предусматриваются мероприятия по сбору и удалению отходов по существующей схеме по обращению с твердыми коммунальными отходами. Для удаления отходов применяется система несменяемых сборников.

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха населения на расстояние не менее 20, но не более 100 м. Площадки для контейнеров должны иметь: ровное асфальтовое или бетонное покрытие, уклон в сторону проезжей части 0,02%, ограждение зелеными насаждениями или какое-либо другое ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное и т.п.).

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий и др. объектов вывозится транспортом строительных организаций.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

На сегодняшний день на территории Олойского сельского поселения размещение объектов федерального и регионального значения не планируется.

Генеральным планом Олойского сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия:

В с. Олой планируется размещение площадки временного накопления твердых коммунальных отходов со сроком хранения не более 11 месяцев. Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление).

При временном хранении отходов (площадка для накопления ТКО) на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия:

- открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке;

- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.);

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.);

- по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями; допускается ее присоединение к локальным очистным сооружениям в соответствии с техническими условиями;

- поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается.

Вывоз ЖБО планируется осуществлять на КОС, предусмотренные проектом генерального плана. Также проектом генерального плана планируется строительство очистного сооружения дождевой канализации и канализационная насосная станция.

Скотомогильники на территории не предусмотрены.

## 6.3. Дождевая канализация

Существующее состояние

Олойское» не производится. Сети и сооружения дождевой канализации в настоящее время отсутствуют.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятия по развитию системы дождевой канализации на территории муниципального образования «Олойское» не предусматриваются.

Схемой территориального планирования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» предусматривается строительство очистных сооружений ливневой канализации; территории муниципального образования «Олойское».

Генеральным планом муниципального образования «Олойское» предусматривается  строительство системы дождевой канализации.

Проектное решение

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в сельских поселениях допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Таким образом, в Радищевском муниципальном образовании проектом предусматривается открытый отвод дождевого стока по лоткам и кюветам с устройством механической очистки со сбросом в притоки р. Ирсай (руч. Ишин-Гол – д. Баянгазуй, р. Ирсай - с. Олой, Ручей - д. Отонхой).

Способы и методы отвода поверхностных вод с территории жилой застройки, производительность, состав сооружений уточняются на последующих стадиях проектирования.

## 6.4. Электроснабжение

Существующее состояние

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории муниципального образования «Олойское» осуществляется от центров питания энергоснабжающей компании ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС.

По территории муниципального образования проложены ЛЭП напряжением 110, 10 и 6 кВ. Транзитная ВЛ 110 кВ проложена от ПС 110/35/10 кВ «Усть-Орда» на ПС «Бандяй».

К северо-западу от с.Олой за границей МО расположена ПС 110/6 кВ «Угольный разрез». ПС оборудована одним трансформатором мощностью 4 МВА. От ПС проложена ВЛ 6 кВ на угольный карьер (Харанурская угольная компания), расположенный с южной стороны с. Олой.

Основными распределительными сетями являются сети напряжением 10 кВ, выполненные на металлических и железобетонных опорах. ВЛ 10 кВ проложены со стороны ПС 110/10/6 кВ «Электрокотельная», расположенной в пос. Усть-Ордынский и ПС 35/10 кВ расположенной в с. Гаханы.

с. Олой

Потребители электрической энергии планируемой территории получают электроэнергию со стороны ПС110/10/6 кВ «Электрокотельная» воздушным линиям электропередачи напряжением 10 кВ.

Распределение электроэнергии осуществляется от 11 КТП 10/0,4 кВ по сетям 10 кВ.

Территорию пересекают воздушные и кабельные линии напряжением 10 кВ. Электрические сети ВЛ-10 выполнены, в основном, воздушными, двухцепными.

д. Баянгазуй

Потребители электрической энергии планируемой территории получают электроэнергию со стороны ПС 35/10 кВ п. Гаханы воздушным линиям электропередачи напряжением 10 кВ.

Распределение электроэнергии осуществляется через четыре КТП 10/0,4 кВ по сетям 10 кВ.

Территорию пересекают воздушные и кабельные линии напряжением 10 кВ.

д. Отонхой

Потребители электрической энергии получают электроэнергию от центра питания ПС 110/10/6 кВ «Электрокотельная» воздушным линиям электропередачи напряжением 10 кВ.

Распределение электроэнергии осуществляется от семи КТП 10/0,4 кВ по сетям 10 кВ.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

Схемой территориального планирования Российской федерации в области энергетики на территории муниципального образования «Олойское» отсутствуют существующие и планируемые объекты федерального значения.

Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятия по развитию системы электроснабжения на территории муниципального образования «Олойское» не предусматриваются.

Схемой территориального планирования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы электроснабжения:

- содействие развитию использования источников энергии путем формирования и реализации соответствующих региональных целевых программ;

- повышение надежности работы системы энергоснабжения;

- ежегодная реконструкция и осуществление деятельности по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Генеральным планом муниципального образования «Олойское» предусмотрены следующие мероприятия:

- переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности;

- строительство расчетного количества ТП (2х250 кВА), питание предусмотреть от  ПС 110/10/6 кВ «Электрокотельная» и ПС 35/10 кВ «Гаханы» воздушными линиями 10 кВ с подвеской проводов СИП.

- проложить питающие кабельные линии 10 кВ от РУ-10 кВ до новых ТП-10/0,4 кВ.

Проектное решение

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению в муниципальном образовании «Олойское».

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с РД34.20.185-94 «Инструкцией по проектированию городских сетей», с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных  приказам Минтопэнерго России от 29 июня 1999 г. № 213, а также с учетом СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Расчеты нагрузок представлен в таблице 6.3.

Таблица 6.3. – Нагрузки нового жилищного строительства

| Наименование потребителей | Удельная нагрузка | Единица измерения | Расчетная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Индивидуальные жилые дома, 3,3 тыс. м2 | 20,7 | кВт/м2 | 68,31 |
| Детское дошкольное образовательное учреждение 1х25 мест д. Баянгазуй | 0,46 | кВт/ место | 11,5 |
| Детское дошкольное образовательное учреждение 1х45 мест с. Олой | 0,46 | кВт/ место | 20,7 |
| Детское дошкольное образовательное учреждение 1х20 мест д. Отонхой | 0,46 | кВт/ место | 9,2 |
| Клубное учреждение 1х100 мест с. Олой | 0,46 | кВт/ место | 46,0 |
| Магазины 1х100м2 торговой площади д. Отонхой | 0,25 | кВт/ м2 площади пола | 25,0 |
| Тепловая нагрузка | - | - | 387,0 |
| Итого | 567,7 |

Планируемый прирост электрической нагрузки жилой застройки и объектов культурно-бытового обслуживания на шинах 0,4 кВ ТП составит на расчетный срок 0,57 МВт.

Проектное решение

В соответствии с планируемым перспективным объемом капитального строительства на территории МО Олойское генеральным планом предлагается осуществить на перспективу следующие мероприятия:

- Содействие развитию использования источников энергии путем формирования и реализации целевых программ регионального значения;

- Повышение надежности работы энергоснабжения.

- Осуществление наиболее полного использования существующих сетей с проведением работ по их восстановлению.

- Предусмотреть питание новых потребителей от ПС 110/10/6 кВ «Электрокотельная» и ПС 35/10 кВ «Гаханы».

- Существующие воздушные или кабельные линии электропередачи, попадающие под застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев и по согласованию с ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС.

- Переложить магистральные или распределительные линии электропередачи, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности.

- Строительство расчетного количества ТП (2х250 кВА), питание предусмотреть от ПС 110/10/6 кВ «Электрокотельная» и ПС 35/10 кВ «Гаханы» воздушными линиями 10 кВ с подвеской проводов СИП.

- Проложить питающие кабельные линии 10 кВ от РУ-10 кВ до новых ТП-10/0,4 кВ.

## 6.5. Теплоснабжение

Существующее состояние

В настоящее время теплоснабжение муниципального образования «Олойское» осуществляется как централизовано – от отопительных котельных, так и децентрализовано – от индивидуальных теплогенераторов, работающих, преимущественно, на электричестве, угле, дровах.

с. Олой

В с. Олой действует угольная котельная мощностью 1 Гкал/час. Котельная отапливает школу, интернат и амбулаторию.

Остальные потребители с. Олой используют индивидуальные источники теплоснабжения.

д. Отонхой, д. Баянгазуй

Отопление потребителей населенных пунктов д. Отонхой и д. Баянгазуй осуществляется от местных источников тепла – дровяных печей, электронагревательный приборов.

Школы оборудованы электропечным отоплением.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятия по развитию системы теплоснабжения на территории муниципального образования «Олойское» не предусматриваются.

Схемой территориального планирования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения:

- ремонт систем отопления в школах;

- ремонт системы отопления в Олойской участковой амбулатории.

Генеральным планом муниципального образования «Олойское» предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения:

- реконструкция котельной с.Олой с расширением мощности до 2,0 Гкал/час;

- реконструкция существующих тепловых сетей с.Олой;

- прокладка тепловых сетей к площадкам нового жилищного строительства, а также к новым объектам социального и производственного назначения с.Олой.

Проектное решение

Объём дополнительной потребности жилого фонда к расчётному сроку генерального плана составит всего 3,3 тыс. м2 общей площади. Весь новый жилищный фонд муниципального образования формируется за счет малоэтажной усадебной застройки. В населенных пунктах планируются также объекты социального и культурно- бытового обслуживания. Существующий жилищный фонд сохраняется во всех населённых пунктах.

Расчет тепловых нагрузок для нового строительства определён по удельным характеристикам расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию по таблицам 13 или 14 СП 50.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Расходы воды на горячее водоснабжение определены в соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Все расчетные данные приведены в таблице 6.4.

В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23- 01- 99 температурный режим территории характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода минус 11,1 ºС, продолжительность отопительного периода 253 суток, расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции минус 48°С.

Таблица 6.4. Расчетные тепловые нагрузки проектируемых зданий

| Жилые здания | Общественные здания |
| --- | --- |
| Общая площадь, тыс. м2 | Тепловые нагрузки Гкал/час | Наименование | Тепловые нагрузки Гкал/час |
|  | Qо | Qгвс.ср |  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| малоэтажные жилые дома усадебного типа 3,3 | 0,302 | 0,031 | Детское дошкольное образовательное учреждение 1х25 мест д. Баянгазуй | 0,029 | 0,006 | 0,005 |
|  |  |  | Детское дошкольное образовательное учреждение 1х45 мест с. Олой | 0,052 | 0,012 | 0,009 |
|  |  |  | Детское дошкольное образовательное учреждение 1х20 мест д. Отонхой | 0,023 | 0,005 | 0,004 |
|  |  |  | Клубное учреждение 1х100 мест с. Олой | 0,111 | 0,053 | 0,003 |
|  |  |  | Магазины 1х100м2 торговой площади д. Отонхой | 0,022 | - | 0,0001 |
| итого | 0,302 | 0,031 |  | 0,237 | 0,076 | 0,021 |
|  | 0,333 |  | 0,334 |
|  | 0,667 |

Планируемый прирост тепловой нагрузки жилищной застройки и основных учреждений культурно-бытового обслуживания составит на расчетный срок 0,667 Гкал/час.

Теплоснабжение новых объектов жилищного строительства, объектов культурно-бытового и производственного назначения с. Олой осуществить от существующей котельной, которую при необходимости реконструировать и расширить.

От котельной до потребителя тепловые сети проложить в двухтрубном -надземном или подземном (канальном) исполнении. У потребителя, в техподпольях зданий предусмотреть устройство индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). Этот вопрос будет решаться на последующей стадии проектировании.

Теплоснабжение новой индивидуальной жилой застройки д. Баянгазуй и д. Отонхой предусмотреть децентрализованным – от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться электричество, уголь или дрова. Установка теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).

Для покрытия тепловых нагрузок потребуются следующие мероприятия:

- реконструкция котельной с.Олой с расширением мощности до 2,0 Гкал/час;

- реконструкция существующих тепловых сетей с.Олой;

- прокладка тепловых сетей к площадкам нового жилищного строительства, а также к новым объектам социального и производственного назначения с.Олой.

## 6.6. Газоснабжение

Существующее положение

В муниципальном образовании «Олойское» в настоящее время газоснабжение природным газом отсутствует.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

Схемой территориального планирования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» предусмотрены мероприятия по развитию системы газоснабжения после реализации программы Генеральной схемой газоснабжения и газификации Иркутской области.

Генеральным планом муниципального образования «Олойское» мероприятия по развитию системы газоснабжения не предусматриваются.

Схемой территориального планирования Иркутской области, утверждённой 2 ноября 2012 года №607 и изменениями, внесёнными в схему территориального планирования Иркутской области, утверждёнными 6 марта 2019 года №203-пп, планируется прокладка магистрального газопровода регионального значения «Ковыктинское ГКМ- Саянск- Ангарск- Иркутск» в направление г. Тайшет.

Проектное предложение

Генеральной схемой газоснабжения и газификации Иркутской области, скорректированной в 2014 году ОАО «Газпром промгаз», в перспективе в населённые пункты муниципального образования «Олойское» планируется подача природного газа. Газификация населённых пунктов муниципального образования «Олойское» природным сетевым газом предусматривается от магистрального газопровода «Ковыктинское ГКМ-Саянск-Ангарск-Иркутск», планируемого в направление г. Тайшет. Источником газоснабжения планируется ГРС Усть-Ордынский. Развитие системы газоснабжения и газификации будет предусматриваться во всех населенных пунктах муниципального образования. Суммарный расход газа всех населённых пунктов, учтённый в Генеральной схеме газоснабжения и газификации Иркутской области, составляет 978,0 м3/час. Развитие системы газоснабжения и газификации и объёмы расхода газа этих населённых пунктов будут рассматриваться на последующих стадиях проектирования.

## 6.7. Телефонизация, радиофикация и телевидение

Существующее положение

Основным оператором, предоставляющим услуги фиксированной телефонной связи в муниципальном образовании «Олойское», является ОАО «Ростелеком». На территории МО расположена АТС монтированной емкостью 50 номеров, с возможностью расширения. АТС связана по волоконно-оптическому кабелю связи с центральной АТС расположенной в п. Усть-Ордынский, а также имеет выход на автоматическую междугородную и международную сеть. В д. Отонхой и д. Баянгазуй расположены распределительные телефонные шкафы.

Оборудование и линейные сооружения телефонной сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Расположение таксофонов в населенных пунктах МО Олойское:

с.Олой - отделение почтовой связи

д.Отонхой - начальная школа,

д.Баянгазуй - начальная школа.

Услуги сотовой связи в цифровом и аналоговом стандартах предоставляют крупнейшие операторы сотовой связи в Сибири - «Tele2», «МТС», «Мегафон», «Билайн».

Доступ в интернет осуществляется через операторов сотовой связи.

Телеграфная связь и передача данных для жителей осуществляется аппаратными средствами Иркутского телеграфа по существующим цифровым междугородным каналам. Существующие аппаратные средства осуществляют все виды современной связи

Телевидение на территории муниципальном образовании «Олойское» представляет Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал Иркутской ОРТПЦ, расположенный в пос. Усть-Ордынский.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

Схемой территориального планирования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» строительство объектов связи, телевидения и радиовещания на территории муниципального образования «Олойское» не предусматривается.

Генеральным планом муниципального образования «Олойское» предусматриваются следующие мероприятия:

- проведение мероприятий по удовлетворению растущих потребностей в услугах связи и ускоренное развитие телекоммуникационной инфраструктуры в организациях МО «Олойское»;

- обеспечение стопроцентной телефонизации, существующей и планируемой жилой застройки;

- модернизация существующей АТС с переводом на цифровое оборудование;

- вынести с застраиваемой территории канализацию или кабели связи, мешающие строительству по техническим условиям владельцев;

- при необходимости доложить в существующей телефонной канализации необходимое количество каналов и заменить телефонные колодцы;

- от существующей телефонной канализации построить новую канализацию до проектируемых зданий с количеством каналов согласно полученным ТУ;

- проложить кабели связи от АТС или существующих телефонных шкафов ШР до проектируемых зданий в каналах существующей и вновь построенной телефонной канализации;

- создание в населенных пунктах МО интернет-кафе;

- создание телеканалов высокой четкости и спутниковой телерадиотрансляции.

Проектное решение

Обеспечение проектируемой потребности в услугах стационарной телефонной связи на рассматриваемой территории предлагается за счёт расширения существующих на смежных территориях объектов связи.

В сфере беспроводной радиотелефонной связи предполагается дальнейшее расширение списка услуг сотовой связи и снижение их стоимости.

В перспективе также предполагается развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение информационного диапазона за счёт приёма спутниковых каналов и значительно повысит качество телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной технологии даст возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг.

Раздел 7. Охрана природы и окружающей среды

## 7.1. Экологическое состояние окружающей среды

Эхирит-Булагатский район расположен на юго-востоке Иркутской области, в Прибайкалье, в сельскохозяйственной зоне.

Его территория находится в зоне с высоким потенциалом загрязнения атмосферы.

Природно-климатические условия отличаются резкой контрастностью как по сезонам года, так и в пределах сезона. Климат района резко континентальный с продолжительной суровой зимой и теплым засушливым летом. Среднегодовое количество осадков составляет 350 – 380 мм. Высота снежного покрова варьируется в пределах 25 – 40 см. В течение года преобладают ветры северо-западного направления.

Агроклиматические условия района благоприятны для сельскохозяйственного производства. Вегетативный период теплый и умеренно-теплый, его продолжительность - 90-125 дней. Вегетационный период начинается 4-6 мая и заканчивается 2-7 сентября, что позволяет возделывать многие сельскохозяйственные культуры. Лимитирующими факторами являются засушливые явления в весенне-летний период и поздние весенние и ранние осенние заморозки.

Основной источник воздействия на все компоненты окружающей среды является животноводство преимущественно мясомолочного направления. Лесостепная зона сильно распахана, леса сохранились фрагментарно по долинам рек и крутым склонам. Негативное воздействие на состояние окружающей среды в н.п. оказывают предприятия, обслуживающие с/х: гаражные комплексы с\х техники, склады, склады минеральных удобрений.

В меньшей степени присутствуют предприятия лесопромышленного комплекса.

Это воздействие проявляется в первую очередь в изменении ландшафта и в образовании отходов на лесоперерабатывающих предприятиях.  Проблема утилизации и вторичного использования отходов не решена.

Незначительное, ввиду малочисленности, негативное воздействие на окружающую природную среду предприятия жилищно-коммунального хозяйства, автотранспорт.

Воздействие проявляется в загрязнении атмосферного воздуха, отсутствие очистных сооружений канализации приводит к сбросу неочищенных сточных вод в водоемы; накоплении отходов производства и твердых бытовых отходов.

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные и природно-антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий, на территории муниципального образования, так и в границах населенных пунктов:

- территории индивидуального жилищного строительства;

- озелененные территории специального назначения;

- рекреационные территории;

- земли сельскохозяйственного назначения (пашни, луга, пастбища, сенокосы, огороды и прочие территории).

- источники хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборные скважины, водозаборные узлы и сооружения;

- земли водного фонда (водотоки, водоемы, болота и заболоченные территории);

- земли лесного фонда:

-  1) защитные леса, в т.ч. зеленые зоны и особо защитные участки леса, в т.ч.

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ;

- зеленые зоны;

-  эксплуатационные леса

7.1.1 Состояние атмосферного воздуха

На территории Олойского сельского поселения расположены объекты транспортной инфраструктуры, коммунально-складские, объекты инженерной инфраструктуры, которые в совокупности оказывают влияние на загрязнение атмосферного воздуха.

Загрязнителями атмосферного воздуха на территории представлены стационарные источники (котельные и печное отопление жилого сектора) и передвижные (автомобильный транспорт).

Автомобильный транспорт является одним из крупных загрязнителей атмосферного воздуха, выбросы от которого содержат окись углерода, окись азота, углеводороды и др.

Воздействие транспорта на окружающую среду многообразно и проявляется, прежде всего, в постоянном загрязнении атмосферного воздуха и почв токсичными веществами отработанных газов транспортных двигателей. Основную долю выбросов от автотранспорта составляют оксиды углерода и азота, углеводороды, сажа, соединения свинца.

Трансграничное загрязнение – загрязнение атмосферного воздуха в результате переноса вредных (загрязняющих) веществ, источник загрязнения которых расположен за границами рассматриваемой территории. Масштаб распространения отдельных загрязняющих веществ (оксидов азота, оксидов серы, соединений тяжелых металлов, летучих органических соединений, стойких органических загрязнителей и др.) от источников выбросов в результате трансграничного загрязнения может достигать сотен и тысяч километров. Трансграничное загрязнение определяется временем окисления и скоростью, с которой происходит окисление, а также зависит от размеров аэрозолей.

7.1.2 Состояние подземных и поверхностных вод

По гидрогеологическому признаку территория района, как и всего округа, относится к Восточно-Сибирской артезианской области. Территория муниципального образования слабо обводнена. Источником водоснабжения муниципального образования «Олойское» являются подземные воды.

Поверхностные воды на территории Олойского сельского поселения представлены: р. Ишин-Гол, р. Ирсай и безымянные водотоки длиной менее 10 км.

Гидрохимические наблюдения на вышеперечисленных водных объектах не осуществляются.

На территории Олойского муниципального образования мониторинг за состоянием подземных вод не осуществляется.

7.1.3 Основные источники загрязнения почв

Почва, как фактор окружающей среды может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. В почве аккумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микрофлора, что создает опасность для здоровья населения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека.

Загрязнение почв твердыми коммунальными отходами

Большая часть бытовых отходов представлена упаковкой, пластиком, стеклом и крупногабаритной составляющей (старая мебель, телевизоры, упаковочные материалы, деревянная тара и др.). Все большую долю занимают отходы из синтетических материалов, которые практически не разлагаются естественным путем.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест. Источником загрязнения почвы является захламление земель коммунально-бытовыми отходами. Места складирования отходов производства и потребления (свалки) служат наиболее интенсивным источником загрязнения почвы, однако их воздействие носит, в основном, локальный характер.

Значительным источником поступления вредных веществ в почву является автотранспорт. В процессе работы наземного транспорта в почву поступают продукты неполного сгорания моторного топлива, коррозии металлов, истирания резиновых шин, тормозных колодок и пр.

На территории поселения отсутствуют мусоросортировочные и мусороперерабатывающие предприятия

Выводы:

-мониторинг за состоянием почв на территории не проводится;

- отсутствуют на территории мусоросортировочные и мусороперерабатывающие предприятия.

7.1.4 Физические факторы среды

К физическим факторам окружающей среды, подверженным трансформации в результате деятельности человека относятся шум, вибрация, электромагнитные поля и радиация, которые способны оказывать серьезное влияние на здоровье человека и могут являться причиной астеновегетативных нарушений и ряда профессиональных заболеваний людей.

Акустическое загрязнение

Предельный уровень шумового давления, длительность которого не приводят к преждевременным повреждениям органов слуха, равен 80–90 дБ. Если уровень звукового давления превышает 90 дБ, то это постепенно приводит к частичной либо полной глухоте.

Причиной шума в населенных пунктах могут служить предприятия различных отраслей промышленности, но основным источником шума является транспорт. Его доля составляет до 80% общего фонового шума, передающегося через атмосферу.

Источниками акустического загрязнения на селитебных территориях сельских населенных пунктов является автомобильный транспорт, а также сельскохозяйственная техника.

Уровень шума на улицах зависит, в основном, от интенсивности транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия и технического состояния автотранспорта.

Электромагнитное загрязнение

В связи с интенсивным развитием радиосвязи, радионавигации, телесистем, массовым внедрением в быт электро- и электронных приборов, включая компьютеры, существенно осложнилась проблема взаимодействия человека с электромагнитными полями (ЭМП) техногенного характера. Постоянно возрастает плотность электромагнитной энергии в окружающей природной среде, что способствовало увеличению напряженности ЭМП.

Под электромагнитным загрязнением среды понимается состояние электромагнитной обстановки, характеризуемой наличием в атмосфере ЭМП повышенной интенсивности, создаваемых техногенными и природными источниками излучения неоионизирующей части электромагнитного спектра.

Биологические эффекты от воздействия электромагнитного излучения проявляются в повышении температуры тела и отдельных органов и тканей, нарушении функций нервной системы, ухудшении памяти, склонности к стрессу, нарушению белкового обмена иммунной системы, влиянии на эндокринную систему и др.

Из наиболее распространенных и наиболее влияющих на человека электромагнитных излучений природного характера являются «магнитные бури», т.е. резкое повышение интенсивности электромагнитного излучения Солнца. При воздействии «магнитных бурь» на человека ухудшается его самочувствие, деятельность пищеварительной, сердечно-сосудистой систем.

Источники электромагнитного излучения на территории Олойского сельского поселения:

- элементы токопередающих систем различного напряжения (линии электропередачи);

- электроподстанции;

- станции сотовой связи.

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электрическое и магнитное поля промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии, достигает десятков метров.

Дальность распространения электрического поля зависит от класса напряжения ЛЭП, чем выше напряжение – тем больше зона повышенного уровня электрического поля, при этом размеры зоны не изменяются в течение времени работы ЛЭП.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого ЛЭП, устанавливаются охранные зоны, размеры которых по обе стороны ЛЭП от проекции крайних проводов при напряжении 220, 110, 10, 0,4 кВ, составляют соответственно 25, 20 м, 10, 2 м.

Радиационное загрязнение

По радиационному загрязнению мониторинг территории в границах проекта планировки не проводился.

Выводы:

- Источниками акустического загрязнения являются: автомобильный транспорт и сельскохозяйственная техника;

- Источники электромагнитного излучения на территории поселения: линии электропередачи, подстанции и станции сотовой связи;

- Мониторинг за радиационным загрязнением не проводился.

7.1.5 Состояние зеленых насаждений

Система зеленых насаждений является одним из элементов в структуре природного комплекса и является местами отдыха жителей.

Озеленение территорий является сложной системой, включающей:

- участки озеленения территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары);

- участки озеленения территорий ограниченного пользования (придомовых, школьных и дошкольных детских учреждений, учреждений здравоохранения, культурно-бытовых учреждений);

- участки специального назначения (технические зоны, уличное озеленение, санитарно-защитные зоны, производственные, кладбища).

Определения и характеристики основных элементов системы озеленения территорий общего пользования и специального назначения приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1. - Определения и характеристики основных элементов охраны окружающей среды поселений.

| Определение | Характеристика |
| --- | --- |
| Озелененные полосы вдоль улиц и дорог | Территория специального назначения, предназначенная для защиты пешеходов, застройки и окружающей среды от воздействия транспорта. |
| Кладбище | Озелененная территория специального назначения, выполняющая роль ритуального парка населенного пункта. |
| Технические зоны | Озелененная территория специального назначения, выполняющая охранные функции с ограничением хозяйственной деятельности. |
| Санитарные полосы | Санитарные полосы отчуждения создаются для магистральных трубопроводов (газо- и нефтепроводов), транспортных коммуникаций (автодорог республиканского значения, железных дорог), высоковольтных линий. |

Зеленые насаждения являются органичной частью планировочной структуры и выполняют в ней важные функции:

- санитарно-гигиеническую;

- декоративно-планировочную;

- рекреационную.

Санитарно-гигиеническая функция зеленых насаждений заключается:

- в очищении атмосферного воздуха от пыли и вредных веществ, содержащихся в выбросах котельных, домовых печей, авто- и воздушного транспорта, сельскохозяйственной техники;

- в ветрозащитной роли;

- в фитонцидном действии;

- в теплорегулирующей роли;

- во влиянии на влажность воздуха;

- в шумозащитной роли.

Декоративно-планировочные функции зеленых насаждений являются средством индивидуализации отдельных населенных пунктов. С их помощью преодолевается монотонность застройки, вызванная индустриальными методами строительства и применением типовых проектов.

Сочетание зеленых насаждений с застройкой особенно эффективно, когда зеленые насаждения входят вглубь застройки, поддерживая ее композиционно и декорируя архитектурно неинтересные поверхности и сооружения.

Рекреационное значение зеленых насаждений тесно связано с организацией отдыха жителей.

Озелененные придомовые территории предназначены для игр детей, спортивных занятий, отдыха и бытовых целей.

Обеспеченность дворовыми зелеными насаждениями зависит от типов жилой застройки и должна осуществляться в соответствии с требованиями санитарного и градостроительного законодательства.

Система отдыха среди зеленых насаждений рассчитывается на жителей муниципального образования или поселения. Она предусматривает сочетание кратковременного отдыха в скверах и бульварах с длительным отдыхом в парках и лесопарках.

Основным рекреационным компонентом растительности является лес, который представлен «зеленой зоной», в черте населенных пунктов муниципального образования. Кроме лесов, обеспеченность жителей озелененными территориями дополняется компонентами «внутрипоселковой системы зеленых насаждений».

Территории населенных пунктов Олойского сельского поселения окружены землями лесного фонда.

7.2 Перечень мероприятий по снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов

Проектом предусматривается комплекс природоохранных мероприятий, направленных на охрану водных объектов, снижение негативного влияния производственных и коммунальных объектов на окружающую среду, экологический контроль, экологическую реабилитацию нарушенных природных территорий, улучшение экологических условий проживания и отдыха населения.

Оптимизация экологической обстановки в рамках Генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства.

7.2.1 Мероприятия, направленные на улучшение состояния воздушного бассейна

- разработка проектов санитарно-защитных зон;

- озеленение улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений.

7.2.2 Мероприятия, направленные на улучшение состояния поверхностных и подземных вод

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению;

- предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения, соблюдение режимов зон охраны источников водоснабжения;

- обеспечение населенного пункта централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод;

- исключение случаев сброса в водотоки недостаточно очищенных стоков; соблюдение правил водопользования в границах водоохранной зоны;

- проведение детальных инженерно-геологических изысканий с целью определения литологии грунтов, уровня и характеристики горизонтов грунтовых вод, а также прогноза возможного их загрязнения.

7.2.3 Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевого водоснабжения

- строительство и реконструкция сетей водоснабжения;

- организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (ЗСО).

7.2.4 Мероприятия, направленные на улучшение состояния почв

- разработка схемы санитарной очистки проектируемой территории с соблюдением требований «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88);

7.2.5 Мероприятия, направленные на улучшение состояния окружающей среды при физическом загрязнении:

При акустическом загрязнении:

- организация полос пыле - и шумозащитных зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог.

При радиационном загрязнении:

- проведение радиационного обследования территорий, в первую очередь в районе расположения учреждений здравоохранения, образования, рекреации, проведением санации территории в случае наличия радиационных аномалий.

При электромагнитном загрязнении:

- Соблюдение режима, установленными охранными зонами линий электропередачи.

7.3 Характеристики зон с особыми условиями использования территории

7.3.1 Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства.

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов (согласно постановлению от 24.02.2009 г. №160 с изменениями на 21.12.2018 «о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

В границах Олойского сельского поселения расположены следующие объекты электросетевого хозяйства с охранными зонами:

- ВЛ 110 кВ – 20 м

- ВЛ 10 кВ – 10 м

- ВЛ 6 кВ – 10 м

- ТП 10/0,4 кВ -  10 м

К северо-западу от с. Олой за границей МО расположена ПС «Угольный разрез» 110/6 кВ, охранная зона (20 м) частично проходит в границах поселения.

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих через водоемы (реки, каналы, озера и т.д.), устанавливается в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали от крайних проводов.

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов;

- устраивать свалки;

- проводить взрывные работы;

- разводить огонь;

- сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горюче-смазочные материалы;

- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также - подниматься на опоры;

- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях.

В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.

Охранная зона подстанций устанавливается в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии.

Охранная зона вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) устанавливается - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электро-передачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

7.3.2 Охранные зоны водных объектов: водоохранные, рыбоохранные зоны, прибрежно-защитные и береговые полосы.

В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются водоохранные зоны, рыбоохранные зоны и прибрежные защитные полосы ("Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 14.06.2020).

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования. Зоны охраны водоемов подразделяются на:

- водоохранные зоны водных объектов;

- прибрежные защитные полосы водных объектов;

- береговые полосы.

На территории Олойского сельского поселения расположена реки Ирсай, Ишин-Гол, Куда.

Ширина водоохранной зоны, прибрежно-защитной и береговой полосы водных (таблица) объектов установлена в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ ("Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 14.06.2020)).

Таблица 7.2. - Водоохранные зоны, прибережные защитные полосы и береговые полосы основных рек

| № п/п | Наименование водного объекта | Длина водотока общая, км | Водоохрання зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Р. Куда* | 226 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | Р. Хульше-Гол* | 35 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | Р. Ишин-Гол | 34 | 100 | 50 | 20 |
| 4 | Р. Ирсай | 25 | 100 | 50 | 20 |
| 5 | Водотоки | <10 км | 50 | 50 | 5 |

*Примечание: По территории поселения проходят границы водоохранных зон, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, сами водотоки находятся на границе МО.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

7.3.3 Зоны затопления, подтопления

В границах населенных пунктов нет крупных водных объектов, оказывающих негативное влияние, также не выявлено участков с высоким уровнем грунтовых вод.

В графике определения зон подтопления и затопления, размещенный на сайте Енисейского бассейнового водного управления отсутствует Эхирит-Булагатский район.

7.3.4 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 25.04.2014) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов").

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны. Установленные санитарно-защитные зоны на территории Олойского сельского поселения отсутствуют.

В проекте отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов").

## В соответствии с ФЗ от 03.08.2018 N 342-ФЗ" О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации

## "Статья 26 п.13. С 1 января 2020 года определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 1 октября 2019 года обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением необходимых документов.

## До дня установления санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением до дня официального опубликования настоящего Федерального закона ориентировочной, расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение прав за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.

Таблица 7.3. - Перечень объектов в границах Олойского сельского поселения МО, для которых устанавливаются нормативные (ориентировочные) санитарно-защитные зоны

| № п/п | Предприятие/ объекты воздействия | Отраслевая принадлежность | Класс опасности | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c. Олой |
| 1 | Кладбище с. Олой | Санитарная очистка территории (сельское кладбище – 0,09 га) | V | 50 |
| 2 | Хранилище овощей, зерна (расположены на одной территории) | Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства | V | 50 |
| 3 | КФХ Хункеев (до 50 голов) | Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства | V | 50 |
| 4 | Коммунальные склады | Производственная зона | V | 50 |
| Д. Баянгазуй |
| 5 | КФХ Ботороев (до 100 голов) | Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства | IV | 100 |
| Д. Отонхой |
| 6 | КФХ Ленский (до 50 голов) | Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства | V | 50 |

7.3.5 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Санитарно-защитные зоны источников питьевого водоснабжения

Централизованное водоснабжение в населенных пунктах муниципального образования отсутствует. Основная часть потребителей с. Олой и д. Отонхой обеспечена водоснабжением от подземного водозабора (артезианские скважины).

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений и водозаборов, расположенных на территории населенных пунктов, принимается на расстоянии:

- водозаборы подземных вод - 50 м.

- водонапорная башня – 10 м.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм. от 25.09.2014) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» должны иметь зоны санитарной охраны.

Зоны состоят из 3 х поясов; проекты зон должны быть разработаны с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, гидравлических, гидрогеологических и топографических материалов для каждого из водозаборов. Три пояса зоны санитарной охраны состоят:

I пояс – строгий режим;

II – III ограничение и наблюдение;

- граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод;

- граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора;

- граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм. от 25.09.2014) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» при отсутствии грунтовых вод, ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

- от водонапорных башен не менее 10 м.

7.3.6 Придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения, устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог.

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами. Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории дороги и с учетом ее перспективного развития.

Внешние связи муниципального образования «Олойское» с поселениями Эхирит-Булагатского района, а также с другими поселениями Иркутской области осуществляется по автомобильным дорогам общего пользованиям регионального или межмуниципального значения.

В соответствии с федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», устанавливаются придорожные полосы для автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения «Иркутск – Усть-Ордынский - Жигалово». Ширина придорожной полосы вне населенного пункта составляет 50 м.

7.4 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения

7.4.1 Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов капитального строительства

Таблица 7.4. - Планируемые Ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов").

| № п/п | Наименование | Отраслевая направленность | Класс опасности | Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очистные сооружения (КОС) | Коммунальные объекты | - | 20 |
| 2 | Канализационная насосная станция | Коммунальные объекты | - | 20 |
| 3 | Площадка временного накопления ТКО | Санитарная очистка территории | IV | 100 |
| 4 | Материальные склады (с. Олой) | Производственная зона | V | 50 |

7.4.2 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Санитарно-защитные зоны источников питьевого водоснабжения

Размещение водозаборных сооружений предусмотрено в границах д. Отонхой, сетей водоснабжения во всех населенных пунктов Олойского муниципального образования.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм. от 25.09.2014) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» должны иметь зоны санитарной охраны.

Зоны состоят из 3 х поясов; проекты зон должны быть разработаны с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, гидравлических, гидрогеологических и топографических материалов для каждого из водозаборов. Три пояса зоны санитарной охраны состоят:

I пояс – строгий режим;

II – III ограничение и наблюдение;

- граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод (принято 50 м для недостаточно защищенных подземных вод);

- граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора;

- граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно - защитной полосой.

# Раздел 8. Охрана объектов культурного наследия (Читать раздел в следующей редакции):

Согласно письму Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 06.10.2020 г. № 7160/20 в пределах муниципального образования «Олойское» на 01.10.2020 г. на учете в государственном органе по охране объектов культурного наследия Иркутской области состоят:

- объекты культурного наследия - памятники истории и архитектуры на учете не состоят;

- состоят 20 объектов археологического наследия, в том числе: 3 объекта федерального значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 15 объектов регионального значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 2 выявленных объекта археологического наследия.

Определены и закоординированы в системе координат WGS-84 границы территорий всех объектов. Приказами службы утверждены границы территорий, предметы охраны, режимы использования 3 объектов археологического наследия федерального значения, 15 объектов культурного наследия регионального значения. Сведения о границах территорий 3 объектов федерального и 15 объектов регионального значения внесены в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Зоны охраны объектов культурного наследия (охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта) для объектов культурного наследия федерального и регионального значения не установлены.

В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - Ф3-73) объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия.

На основании ст. 5.1 Ф3-73 на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства, а также проведение земляных, строительных, мелиоративных и других видов работ, за исключением работ по сохранению объектов культурного наследия, либо вышеназванные работы могут проводиться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия.

На основании ст.36 Ф3-73 проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Ф3-73 работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Для определения наличия либо отсутствия объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия п.З ст.31 Ф3-73 предусмотрено проведение историко-культурной экспертизы на земельных участках, участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Ф3-73 работ по использованию лесов и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, определенном ст. 45.1 ФЗ-73.

Перечень объектов археологического наследия в границах муниципального образования «Олойское» Эхирит-Булагатского района

по состоянию на 01.10.2020 г.

Перечень объектов археологического наследия федерального значения, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (ЕГРОКН)

| № п/ п | Наименование объекта археологического наследия | Регистрационный номер в ЕГРОКН | Реквизиты и наименование акта о постановке на государственную охрану | Приказ «Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования» | Дата и номер внесения сведений в ЕГРН (единый государственный реестр недвижимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стоянка «Харлик 2» | 381741035080006 Приказ МК РФ от 16.10.2017г. № 115769-р | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 г. | 28.08.2018 г. № 230-спр | 09.10.2018 г. № 85:06-8.152 |
| 2 | стоянка «Олой» | 381741035350006 Приказ МК РФ от 12.10.2017 г. № 114702-р | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 г. | 29.08.2018 г. № 233-спр | 20.09.2018 г. № 85:06-8.149 |
| 3 | ритуальный комплекс «Гурбыл 1» | 381540399970006 Приказ МК РФ от 29.12.2015 г. № 30585-р | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 г. | 04.12.2019 г. № 433-спр | 07.05.2020 г. № 85:06-8.321 |

Перечень объектов культурного наследия регионального значения (этнографические и культовые), включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Сведения о местонахождении объекта (адрес или при его отсутствии описание местоположения объекта) | Реквизиты и наименование акта о постановке на государственную охрану | Приказ «Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования | Дата и номер внесения сведений в ЕГРН (единый государствен ный реестр недвижимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хапсагай тайлаган | В 2 км к ЮВ от с. Гаханы, у подножия г. Хапсагай с геодезической отметкой 756 м. | Постановление главы администрации У ОБ АО №113-п от 15.05.2002 | 214-спр от 09.07.2019 | 20.03.2018 г. №85.06.0.21 |
| 2 | Гушитский тайлаган Гурбультэ | В 3,5 км к северу от ул. Гушит, на крутом западном склоне горы. На ритуальном месте находится валун из песчанника с цилиндрическим отверстием | Постановление главы администрации У ОБ АО №113-п от 15.05.2002 | 92-спр от 04.06.2019 | 03.07.2019 г. №85:06-8.213 |
| 3 | Хара наран | В 6 км к СЗ от ул. Шохтой, в урочище Пеноскина Шаманка, в верховье пади Пеноскина, на небольшой горе с березовой рощей | Постановление главы администрации У ОБ АО №113-п от 15.05.2002 | 269-спр 2017 г. | 12.10.2018 г. №85:06-8.177 |
| 4 | Дуртэ ялга тайлаган | В 0,35 км к востоку от айла Зун Булук, на левом борту пади ориентированной по линии С-Ю | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 | 291-спр 2017 г. | 11.10.2018г. №85:06-8.175 |
| 5 | Шабрэ толгэ | В 2,75 км кСВ от ул. Онтонхой, на левом борту пади ориентированной по линии С-Ю. Ритуальное место обнесено изгородью | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 | 283-спр 2017 г. | 11.10.2018г. №85:06-8.176 |
| 6 | Булгэ толгэ | В 350 м. от айла Зун Булук в пади Улан- Гол, возле родника | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 | 290-спр 2017 г. | 12.10.2018 г. №85:06-8.180 |
| 7 | Булак | В 300 м. к северу от айла Барун Булук, возле родника | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 | 285-спр 2017 г. | 10.10.2018 г. №85:06-8.172 |
| 8 | Нудлэ барьса | В 3,5 км к северу от с. Олой, на перевале по дороге Олой - Отонхой | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 | 293-спр 2017 г. | 12.10.2018 г. №85:06-8.173 |
| 9 | Боохин барьса | В 0,75 км к ЮЗ от ритуального места Нудлэ барьса, на опушке березового места | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 | 89-спр 2019 г. | 11.07.2019 г. №85:06-8.218 |
| 10 | Боохин тайлаган (Шабэ эха) | В 2 км к СЗ от ритуальногоместа Нудлэ барьса и в 1,75 км к ЮЗ от ритуального места Боохин барьса | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 | 295-спр 2017 г. | 15.10.2018 г. №85:06-8.188 |
| 11 | Басэн убгэдэ тайлаган | В 3 км к югу от с. Олой и в 0,6 км к западу по распадку от дороги на Харанутский угольный разрез | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 | 296-спр 2017 г. | 15.10.2018 г. №85:06-8.189 |
| 12 | Хорьсэ барьса | В 3,75 км. к югу от ул. Олой, на возвышенности в непосредственной близости Харанутского угольного разреза | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 | 303-спр 2017 г. | 18.10.2018 г. №85:06-8.194 |
| 13 | Нумэн барьса | В 3,25 км к ЮВ от с. Олой, в вреховье пади Нумай-Елга. Неподолеку от ритуального места находиться триангуляционный знак | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 | 294-спр 2017 г. | 15.10.2018 г. №85:06-8.190 |
| 14 | Нэхэ Бати Ухэр | В 4,5 км к ЮВ от с. Олой, на пашне в верховье пади Нэхэй-Елга | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 | 300-спр 2017 г. | 18.10.2018 г. №85:06-8.195 |
| 15 | Далхэн толгэ ирсэн отонхэн барьса | В 4,5 км к ЮВ от с. Олой, на пашне в верховье пади Долхай-Елга | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 | 286-спр 2017 г. | 15.10.2018 г. №85:06-8.191 |

Перечень выявленных объектов археологического наследия

| 41.Эхирит-Булагатский район |
| --- |
| 41.2.0бъекты культурного наследия, являющиеся объектами археологического наследия (за исключением достопримечательных мест) |
| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта) | Сведения об историко- культурной ценности объекта (заполняется для объектов культурного наследия, выявленных после 22 января 2015 года, для объектов археологического наследия не заполняется) | Иные сведения и документы (в том числе основания для включения в перечень, исключения из перечня) |
| 41.2.66 | Культовый комплекс Гуштайн барьса | требует уточнения | Эхирит- Булагатский район |  | п. 1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 41.2.67 | Культовый комплекс Олойн барьса | требует уточнения | Эхирит- Булагатский район |  | п. 1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |

Перечень составлен в соответствии с "Перечнем выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области", утвержденным приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 14.02.2017 № 18-спр, приказом № 440-спр от 26.12.2018 г

Раздел 9. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного биолого-социального характера

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Анализ возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории заключается в рассмотрении вопросов концепции плана ГОЧС.

Концепция плана гражданской обороны опирается на требования СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» и включает следующие позиции:

- повышение устойчивости функционирования проектируемой территории в мирное время, которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими градостроительными методами;

- обеспечение защиты территории от последствий аварий на потенциально опасных объектах, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве инженерных сооружений;

- защиту от потенциально опасных природных и техногенных процессов;

- целесообразное размещение транспортных объектов с учетом вопросов ГО и ЧС;

- размещение и развитие систем связи и оповещения;

- возможность спасения населения, которое включает его эвакуацию и временное размещение в специально оборудованных пунктах.

Графическая часть проекта выполнена согласно Приложению №10 к Приказу министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, регионального значения, объектов местного значения».

Иная информация, не учтенная в данном документе, будет наноситься самостоятельными графическими элементами, и отражена непосредственно в графических материалах проекта.

9.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Выявление основных факторов риска возникновения ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера на проектируемой территории и их последующий учет позволит обоснованно и с высокой эффективностью планировать возможность рационального использования территории.

Оценка степени опасности (риска) воздействия данных факторов создаст предпосылки комплексного осуществления мероприятий по снижению рисков возникновения и смягчению последствий ЧС в существующих местах расселения и деятельности населения.

9.1.1 Перечень возможных ЧС техногенного характера

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера, которые могут оказать негативное влияние на жизнь и здоровье людей на территории Олойского муниципального образования относятся аварии на коммунально-энергетических сетях, взрывопожароопасных объектах, а также аварии на транспорте.

Аварии на радиационно-опасных объектах

На территории Олойского муниципального образования радиационно-опасных объектов нет.

Аварии на химически опасных объектах

На территории Олойского муниципального образования химически опасных объектов нет.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

На территории Олойского муниципального образования располагаются взрвывопожароопасные объекты.

Месторасположение пожароопасных объектов и зона воздействия поражающих факторов при ЧС обозначены на чертеже «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» настоящего проекта.

Таблица 9.1.1.1 – Характеристика взрывопожароопасных объектов на территории Олойского муниципального образования

| № п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Харанутский угольный разрез | за границами с. Олой на юге Олойского муниципального образования | Существующий |
| 2 | Зернохранилище | с. Олой | Проектный |
| 3 | Зернохранилище | д. Баянгазуй | Проектный |

Аварии на автомобильном транспорте

Выходы с территорий населенных пунктов на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения и связь с близлежащими населенными пунктами Иркутской области осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, доступ к которым осуществляется по улично-дорожной сети.

В существующей улично-дорожной сети выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние улиц и дорог;

- отсутствие освещение улиц;

- отсутствие дифференцирование улиц по назначению;

- несоответствие улично-дорожной сети нормативным требованиям.

Слаборазвитая дорожная сеть ограничивает возможность маневра, выдвижения сил к очагам поражения для проведения аварийно-спасательных мероприятий и экстренной эвакуации населения из зон ЧС.

Аварии на автомобильном транспорте (ДТП) возможны на всех автомобильных дорогах, проходящих по территории Олойского муниципального образования.

Аварии на железнодорожном транспорте

Объектов железнодорожного транспорта на территории Олойского муниципального образования нет.

Аварии на воздушном транспорте

Объектов воздушного транспорта на территории Олойского муниципального образования нет.

Аварии на водном транспорте

Объектов водного транспорта на территории Олойского муниципального образования нет.

Аварии на трубопроводном транспорте

Объектов трубопроводного транспорта на территории Олойского муниципального образования нет.

Аварии на коммунально-энергетических сетях

Аварийные ситуации на коммунально-энергетических сетях на территории Олойского муниципального образования возможны в связи с прохождением опасных метеорологических явлений, а также вследствие неисправности (износа) элементов сетей, в результате нарушения требований правил технической эксплуатации и техники безопасности, правил пожарной безопасности при работе с применением открытого огня, складирования, хранении и использовании горюче-смазочных материалов и т.п.

Чрезвычайные ситуации будут носить локальный характер. Влияние ЧС на жизнедеятельность населения будет обусловлено различными факторами (время, и место аварии, вид коммунально-энергетической сети, размеры и степень развития аварии и др.).

Крупные аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах могут вызвать прекращение (нарушение) тепло-, водо- или электроснабжения на время ликвидации аварии, что наиболее опасно при отрицательных температурах.

9.1.2 Перечень возможных ЧС природного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы» опасными природными процессами на территории Олойского муниципального образования являются: землетрясения и лесные пожары.

Опасные геологические процессы

Землетрясения

Согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» (Актуализированная редакция СНиП II-7-81*) территория Олойского муниципального образования относится к сейсмическому району с расчетной сейсмической активностью в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности A (10 %) – 7, B (5 %) – 8, С (1 %) – 9 баллов:

Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий» (Актуализированная редакция СНиП 22-01-95), проектируемая территория относится к весьма опасной зоне действия землетрясений.

Опасные гидрологические процессы

На территории Олойского муниципального образования риска возникновения опасных гидрологических ЧС нет.

Опасные метеорологические явления

На территории наблюдаются опасные метеорологические явления, такие как сильный мороз, очень сильный ветер, продолжительный сильный дождь, сильный ливень, очень сильный дождь, чрезвычайная пожароопасность, а также комплексы неблагоприятных метеорологических явлений.

Установление сильных морозов чаще всего связано с вторжением арктических холодных воздушных масс после прохождения холодных фронтов. Минимальные температуры в такой период могут составлять до -55(С и держаться более трёх суток.

Резкое ухудшение погодных условий (комплексы неблагоприятных метеорологических явлений) чаще всего связано с прохождением холодных фронтов и выражается в усилении ветра, метелях (пыльных бурях), ухудшении видимости до 500-300 метров и резком понижении температуры воздуха.

На территории регистрируются сильные ветра (шквалы) со скоростью (включая порывы) до 25 м/с и более. К числу опасных явлений можно отнести ветер и свыше 15 м/с, в сочетании с сильными осадками, а в зимний период с метелью. Ветры, скорость которых превышает 30 м/с отмечаются крайне редко, как правило, весной.

Сильный ветер, скоростью от 25 м/с и более (включая порывы) регистрировался, и частично летом. В последние годы отмечается устойчивая динамика роста количества наблюдаемого сильного ветра.

Лесные (ландшафтные) пожары

Часть территории занята лесами. Леса характеризуются высокой горимостью. Последствия природных пожаров могут сформировать чрезвычайную ситуацию межмуниципального уровня, в результате которой количество пострадавших может составить до 300 человек либо размер материального ущерба составляет до 5 млн. рублей.

В летний период нередко устанавливаются периоды жаркой сухой погоды с максимальными температурами 27…32(, в отдельные дни 33…36(, что в отсутствие осадков создает повышенную, местами чрезвычайную, пожароопасность.

Больше всего от огня страдает сельское хозяйство: гибнут деревья и кустарники, заготовленная лесная продукция, торф, строения и сооружения, животные и растения, ослабевают защитные и водоохранные функции леса. Нередко природные пожары приводят к гибели людей.

Основной причиной возникновения пожаров является высокая температура и отсутствие осадков, нарушение правил пожарной безопасности при посещении лесов, а также проведение неконтролируемых палов травы.

Месторасположение зон возможного воздействия поражающих факторов при ЧС на территории населенных пунктов обозначены на чертеже «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» настоящего проекта.

9.1.3 Перечень возможных ЧС экологического характера

Перечень возможных ЧС биолого-социального характера

Источниками ЧС биолого-социального характера являются особо опасные или широко распространенные инфекционные болезни людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которых на определенной территории может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

К основным опасностям биолого-социального характера относятся инфекционная заболеваемость населения, вспышки особо опасных болезней, острая инфекционная заболеваемость животных, массовое поражение растений болезнями и вредителями.

В структуре инфекционных заболеваний наиболее вероятны, грипп и острые респираторно-вирусные инфекции (ОРВИ). Также возможны природно-очаговые инфекции, туберкулез кишечные инфекции, вирусные гепатиты В, С, ВИЧ-инфекция и группа инфекций, управляемых средствами специфической профилактики.

Кроме того, возможны единичные (малочисленные) заболевания людей туляремией, сыпным тифом (клещевым), сибирской язвой. Клещевой энцефалит слабо распространён на территории Олойского муниципального образования.

9.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий

Раздел инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является составной частью генерального плана, разработан в соответствии с нормативными документами и на основании исходной информации, предоставленной органами, уполномоченными на решение вопросов ГО и ЧС.

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС и минимизации их последствий направлены на защиту населения от воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» в проекте учтены все нормативные требования по зонированию территории и проведению спасательных и восстановительных работ.

На основании федерального закона №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» необходимо:

Планирование и осуществление необходимых мероприятий по защите населения и обеспечению функционирования организаций и объектов производственного и социального назначения;

Проведение обучения населения способам защиты и действиям в составе гражданских формирований;

Проведение аварийных и других неотложных работ в зонах ЧС;

При возникновении ЧС организовать медицинское обеспечение и снабжение населения средствами индивидуальной защиты.

На территории Олойского муниципального образования пунктов мониторинга ЧС природного и техногенного характера нет.

Для проведения организационно-информационных мероприятий для жителей предусматриваются пункты сбора (ПС), обеспечивающие размещение пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций в ППВР - приемных пунктах временного размещения. Локализация и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций на территории будут осуществляться силами и средствами аварийно-спасательных формирований, силами ликвидации ЧС инженерных и дорожных формирований, базирующихся на территории Олойского муниципального образования, а также при необходимости Эхирит-Булагатского района и Иркутской области в целом.

Маршрутами ввода сил и средств ликвидации ЧС будут являться автомобильные дороги существующей сети наиболее благоприятные для движения.

9.2.1 Система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

Постановлением Правительства Иркутской области №814-пп от 06.11.2018 года утверждена государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на 2019 - 2024 годы». В рамках данной программы Министерством экономического развития Иркутской области разработана подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2019-2024 годы».

На территории Олойского муниципального образования действует система ЕДДС МО «Эхирит-Булагатский район».

На базе ЕДДС запущена и функционирует «Система экстренных вызовов – «112».

Номер «112» является единым номером вызова служб экстренного реагирования:

пожарной охраны;

реагирования в чрезвычайных ситуациях;

полиции;

скорой медицинской помощи;

аварийной службы газовой сети;

«Антитеррор».

«Система-112» предназначена для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципального образования и для решения следующих основных задач:

- прием по номеру «112» вызовов (сообщений о происшествиях);

- получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, обратившегося по номеру «112», и (или) абонентского устройства, с которого был осуществлен вызов (сообщение о происшествии), а также иных данных, необходимых для обеспечения реагирования по вызову (сообщению о происшествии);

- анализ поступающей информации о происшествии;

- направление информации о происшествиях, в том числе вызовов (сообщений о происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования;

- обеспечение дистанционной психологической поддержки лицу, обратившемуся по номеру «112»;

- автоматическое восстановление соединения с пользовательским (оконечным) оборудованием лица, обратившегося по номеру «112», в случае внезапного прерывания соединения;

- регистрация всех входящих и исходящих вызовов (сообщений о происшествиях) по номеру «112»;

- ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о начале, завершении и об основных результатах экстренного реагирования на полученные вызовы (сообщения о происшествиях);

- возможность приема вызовов (сообщений о происшествиях) на иностранных языках.

9.2.2 Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС техногенного характера

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1340 от 10.11.1996г. «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» для ликвидации чрезвычайных ситуаций необходимо создание резервного фонда материальных ресурсов для проведения первоочередных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. На территории Олойского муниципального образования для этих целей заключен договор с ИП «Халбаева Т.С.».

Предупреждение и минимизация последствий аварий на транспорте

При возникновении аварий на транспорте, необходим вызов подразделения ГИБДД, используя общедоступные системы связи.

Эвакуация людей, попавших в аварию, осуществляется на попутном транспорте, машинах скорой помощи и транспорте ГИБДД. Сотрудникам ГИБДД, при согласовании графиков перевозки взрывопожароопасных грузов, необходимо предусмотреть проезд такого автотранспорта в часы наименьшей интенсивности движения (ночное время).

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с пассажирскими перевозками, необходимо улучшить регулирование движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений. Необходимо запретить (сократить) проезд крупногабаритных автопоездов через жилые кварталы, особенно различных автоцистерн и топливозаправщиков, определив для них оптимально безопасный маршрут.

Кроме того, рекомендуется привести в надлежащее состояние дорожную сеть для выдвижения сил к очагам поражения с целью проведения аварийно-спасательных мероприятий и экстренной эвакуации населения из зон ЧС.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на коммунально-энергетических сетях

Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения.

При разработке проектов на вновь строящиеся, реконструируемых, подлежащих реконструкции или расширению коммуникациях и объектах хозяйства необходимо выполнение превентивных мероприятий по повышению устойчивости:

Сетей водоснабжения и канализации:

− заглубление в грунт всех линий водопровода;

− размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях, которые не могут быть завалены при разрушении зданий;

− обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и сооружения.

– защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

– усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и других жизнеобеспечивающих объектов;

– наличие резервного электроснабжения;

– замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

– обучение и повышение квалификации работников предприятий;

– создание аварийного запаса материалов.

Сетей и объектов теплоснабжения:

− отопительные котельные предприятий, обеспечивающие теплом и горячей водой бытовых потребителей, должны предусматривать возможность раздельной подачи тепла к бытовым и промышленным объектам для возможности отключения промышленных нагрузок в период ограничений в подаче газа.

− объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении и газоснабжении, должны обеспечиваться резервными видами топлива или вторым вводом газа на предприятие от разных распределительных газопроводов.

–  соблюдение норм технологического режима;

– установление в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций газовоздушной смеси, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в помещении операторной.

Сетей электроснабжения:

− электросети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения рассматриваемой территории в условиях мирного и военного времени;

− схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части;

− электроприемники первой категории должны быть обеспечены электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, а перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания;

− при авариях на электроприемниках третьей категории ремонт или замена поврежденного элемента системы электроснабжения не должны превышать 1 суток.

Требования к надежности электроснабжения промышленных предприятий и предприятий связи должны определяться с учетом требований ПУЭ и отраслевых нормативных документов.

9.2.3 Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС природного характера

Опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью, а наибольшему риску при ЧС природного характера подвержена инженерная и транспортная инфраструктура, нарушение которой приведёт к нарушению ритма жизнеобеспечения объектов Олойского муниципального образования.

Предупреждение и минимизация последствий опасных геологических явлений

При проектировании объектов на территории Олойского муниципального образования необходимо учитывать геологические условия района.

При размещении жилых, общественных, производственных зданий и сооружений следует руководствоваться в соответствии со сводом правил СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» (Актуализированная редакция СНиП II-7-81*).

Также необходимо обеспечение системы прогнозирования опасных геологических явлений согласно ГОСТ Р 22.1.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

Основной задачей мониторинга и прогнозирования опасных геологических явлений является своевременное выявление и прогнозирование развития опасных геологических процессов, влияющих на безопасное состояние геологической среды, в целях разработки и реализации мер по предупреждению и ликвидации ЧС для обеспечения безопасности населения и объектов экономики.

Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений осуществляется специализированными службами министерств, ведомств или специально уполномоченными организациями, которые функционально, по своему назначению, являются информационными подсистемами в составе единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Предупреждение и минимизация последствий опасных метеорологических явлений

При возникновении опасных метеорологических явлений необходимо своевременное реагирование эксплуатирующих организаций, выполняющих содержание инженерных систем и сооружений, а также автомобильного и железнодорожного полотна.

Особенно важно своевременное реагирование в зимнее время, когда необходима очистка от снежного покрова проезжей части, подсыпка высевок каменных пород для снижения скользкости при возникновении гололедных явлений.

Так же при возникновении неблагоприятных метеорологических явлениях необходимо:

Своевременное оповещение населения;

- Контроль состояния инженерных коммуникаций;

- Контроль над транспортными потоками.

Предупреждение и минимизация последствий природных пожаров

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

- предупреждение лесных пожаров;

- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

- разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Мониторинг состояния лесных массивов осуществляется наземным способом, и воздушным способами.

Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации последствий пожаров, в случае их возникновения, проектом рекомендуется разработка специальных планов по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие данные:

- оценка динамики погодных условий региона;

- оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;

- оценка периодов пожароопасного сезона на проектируемой территории;

- проведение патрулирования лесов, и обеспечение патрульных подразделений транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи;

- заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных полос, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах;

- проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами;

- резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания;

- повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар;

- установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров, с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах;

- ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

- установление порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;

- осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров.

В целях обеспечения подъезда пожарной и другой специальной техники к месту пожара необходимо проводить работы по строительству и надлежащему содержанию автомобильных дорог противопожарного назначения.

Для проведения противопожарных мероприятий по охране и защите лесов, а также тушение лесных пожаров, на территории Олойского муниципального образования осуществляют создаются патрульно-маневренные группы. Также вводится запрет на въезд транспорта в лесной массив.

9.2.4. Мероприятия по предупреждению и минимизации последствий ЧС биолого-социального характера

Мероприятиями по предупреждению эпидемий является комплекс мер по предупреждению возникновения инфекционных заболеваний и ликвидации их в случае появления.

К мероприятиям профилактики относятся санитарно-эпидемиологические обследования и предупреждение заноса инфекции, в районах чрезвычайных ситуаций, контроль за переболевшими инфекционными болезнями, работниками питания, водоснабжения и банно-прачечного обслуживания, контроль за выполнением санитарных норм и правил, профилактические прививки и др.

К группе мер по ликвидации заболеваний относятся: выявление инфекционных больных, их медицинская изоляция, госпитализация и лечение, заключительная дезинфекция в эпидемиологических очагах, режимно-ограничительные мероприятия (усиленное медицинское наблюдение, обсервация, карантин).

Мерами по предупреждению возникновения ЧС биолого-социального характера являются:

- соблюдение осторожности при обращении с химическими веществами, употреблением лекарственных, наркотических препаратов, алкоголя, грибов, дикорастущих лекарственных растений;

- использование для питья кипяченой воды из питьевых источников, либо бутилированную;

- соблюдение санитарных правил и технологических требований кулинарной обработки пищевых продуктов, при заготовках на зиму, хранении продуктов;

- устранение контактов с мышевидными грызунами, их выделениями, осуществление истребительных мероприятий против грызунов, защита продуктов и питьевой воды от загрязнения;

- соблюдение мер предосторожности от укусов лесных клещей, кровососущих насекомых, в случае подозрения на заболевание немедленное обращение за медицинской помощью;

- избегание контактов с дикими и безнадзорными животными, в случае укусов – немедленное обращение за медицинской помощью;

- принятие мер по профилактике и недопущению инфекционных заболеваний домашних животных и птиц;

- соблюдение мер личной гигиены, осуществление борьбы с насекомыми-переносчиками инфекционных заболеваний (мухи, комары и др.) в местах проживания, пунктах общественного питания и торговли, пребывания детей.

- проведение акарицидных обработок территории;

- осуществление постоянного контроля за организациями общественного питания в целях предупреждения вспышек кишечных инфекций пищевого характера.

Также, необходимо проводить медико-биологическую защиту населения. Медико-биологическая защита населения представляет собой комплекс организационных, лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение или ослабление поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций на людей, оказание пострадавшим медицинской помощи, а также на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в зонах чрезвычайных ситуаций и в местах размещения эвакуированного населения.

Медико-санитарная защита населения осуществляется с привлечением сил и средств федеральных органов исполнительной власти, непосредственно решающих задачи защиты жизни и здоровья людей, а также специализированных функциональных подсистем РСЧС: экстренной медицинской помощи, санитарно-эпидемиологического надзора.

В обязательном порядке необходим санитарно-эпидемиологический надзор в чрезвычайных ситуациях, который предусматривает:

- надзор за состоянием здоровья населения, условиями его размещения, организацией питания и водоснабжения;

- надзор за размещением в зоне бедствия прибывающих спасателей;

- надзор за качеством и безопасностью питьевой воды и продовольствия;

- надзор за банно-прачечным обслуживанием населения;

- гигиеническую экспертизу и лабораторный контроль за состоянием объектов окружающей среды;

- надзор за выполнением санитарно-гигиенических требований при очистке территории в зоне чрезвычайной ситуации и погребением погибших.

9.2.5 Обеспечение пожарной безопасности

Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий по предупреждению ЧС. Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут нанести пожары.

При пожаре безопасность людей должна обеспечиваться своевременной беспрепятственной эвакуацией людей из опасной зоны, оказавшихся в зоне задымления и повышенной температуры.

С целью предотвращения распространения очагов пожаров здания общественно-социального назначения обеспечиваются сигнализацией и оповещением о возникновении пожара, средствами пожаротушения.

Пожаротушение на разрабатываемой территории выполняется силами подразделений пожарной охраны.

Существующее состояние

Объекты пожарной охраны

На территории Олойского муниципального образования создана ДПК, укомплектованная мотопомпами и ранцами. В 3 населенных пунктах закреплены трактора МТЗ-80, МТЗ-82, в организациях установлены системы оповещения. Кроме того, обслуживанием территории МО занимается ФГКУ 12 отряд ФПС по Иркутской области, расположенное в п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 6.

Забор воды на пожаротушение

Источниками забора воды для пожаротушения на территории Олойского муниципального образования являются водонапорные башни в количестве 3шт.

Месторасположение объектов водозабора обозначено на чертеже «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» настоящего проекта.

Проектные предложения

Объекты пожарной охраны

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории городских и сельских поселений субъекта РФ определяется расчетом в зависимости от степени пожарной опасности объектов защиты и целей выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожара (проведения аварийно-спасательных работ) или устанавливается, исходя из условия, что время прибытия в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Согласно ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», размещение дополнительных подразделений пожарной охраны для защиты территории Олойского муниципального образования не требуется.

Забор воды на пожаротушение

На последующих этапах проектирования необходимо размещение дополнительных источников противопожарного водоснабжения.

Пожарные гидранты на магистральных сетях водоснабжения устанавливаются для наружного пожаротушения. Согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» расстояние между пожарными гидрантами следует принимать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе не более 200 м. При этом подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних гидрантов.

9.2.6 Оповещение населения

Существующее состояние

В соответствии с совместным приказом МЧС, ГК РФ по связи и информации №422/90/376 ДСП от 25.07.2006 г. основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной на территории муниципального образования, до оперативных дежурных служб объектов экономики, руководящего состава гражданской обороны и населения. Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания.

Оповещение (информирование) населения Олойского муниципального образования возможно:

- посредством массовой информации (телевидение, радио);

- посредством станций сотовой связи;

- электросирен.

На территории Олойского муниципального образования установлен радиоузел XLINE-T-80 и электросирены в здании администрации в с. Олой, в здании школы в д. Баянгазуй, в здании школы в д. Отонхой.

Месторасположение объектов обозначено на чертеже «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» настоящего проекта.

Проектные предложения

На территории Олойского муниципального образования рекомендуется установка дополнительных устройств оповещения на территории д. Баянгазуй (в здании школы).

Месторасположение, предлагаемых к размещению объектов, обозначено на чертеже «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» настоящего проекта.

9.2.7 Пункты, разворачиваемые при возникновении чрезвычайных ситуаций

Существующее состояние

Для проведения организационно-информационных мероприятий предусматриваются пункты сбора населения при ЧС (ПС). На территории Олойского муниципального образования ПС расположен в МОУ Олойская СОШ.

Для эвакуации пострадавшего населения при ЧС, задействуются приемные пункты временного размещения (ППВР). На территории Олойского муниципального образования ППВР расположен в МОУ Олойская СОШ (вместимость – 152 чел.).

Месторасположение объектов обозначено на чертеже «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» настоящего проекта.

Проектные предложения

На территории Олойского муниципального образования сбор населения, в случае ЧС, дополнительно предлагается осуществлять на, открытых площадках (спортплощадки, стадионы и т.д.), окраине населенных пунктов либо в местах, обозначенных в результате оповещения населения по громкой связи.

Дополнительно в качестве ППВР на территории Олойского муниципального образования можно использовать помещения культурно-досугового типа (клубы, дома культуры и т.д.). При необходимости, для размещения пострадавшего населения, кроме ППВР могут быть развернуты палаточные лагеря на открытых площадках и стадионах.

Месторасположение, предлагаемых к размещению объектов, обозначено на чертеже «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» настоящего проекта.

9.2.8. Защитные противопожарные полосы и разрывы

Защитные противопожарные полосы

Защитные полосы устраиваются:

а) по границам участков, отведенных для построек, занятых пожароопасными производствами, лесными складами, жилыми помещениями, гаражами;

б) по границам участков лесных культур, хвойных молодняков и участков ценного леса;

в) в хвойных массивах вдоль железных, шоссейных, лесовозных и грунтовых (с большим движением) автомобильных дорог;

г) на противопожарных разрывах;

д) на лесосеках, где осталась на пожароопасный период заготовленная лесная продукция и порубочные остатки;

е) по границам лесных участков с сельскохозяйственными угодьями, где возможен переход огня в лес с участков сельскохозяйственного пользования.

Согласно ГОСТ Р 57972-2017 «Объекты противопожарного обустройства лесов. Общие требования» защитные противопожарные полосы создаются бульдозерами, тракторными плугами, выжиганием напочвенного покрова и посевов на полосах огнестойких растений (картофеля, люпина, донника и других), кроме злаков. Ширина защитных полос должна быть, в зависимости от напочвенного покрова и его мощности:

а) при напочвенном покрове из лишайников и зеленых мхов — от 1 до 1,5 м;

б) из ягодников и вереска — от 1,5 до 2,5 м;

в) с мощным травянистым покровом и на захламленных участках от 2,5 до 4 м.

В целях предупреждения зарастания вместо повторной вспашки защитные полосы обрабатывают гербицидами: водными растворами хлористого цинка, медного и железного купороса 5—10-процентной концентрации и водными растворами хлористого кальция, хлористого магния 25—30-процентной концентрации с добавлением в них 1% керосинового контакта. Дозировка 0,5—2 л раствора на 1 кв. м полосы. Обработка полос производится ранцевыми и тракторными опрыскивателями.

Защитные минерализованные полосы

Согласно ГОСТ Р 57972-2017 «Объекты противопожарного обустройства лесов. Общие требования» защитные минерализованные полосы должны устраиваться по противопожарным просекам, безлесным пространствам, вдоль автомобильных грунтовых и железных дорог, вокруг хвойных молодняков, вокруг участков, наиболее опасных в пожарном отношении, вокруг горельников, буреломов и усыхающих насаждений. Ширина минерализованных полос должна быть 1,5 – 2 м.

На территории Олойского муниципального образования дважды в год проводится опашка минерализованных полос вокруг населенных пунктов.

Защитные противопожарные разрывы

Согласно ГОСТ Р 57972-2017 «Объекты противопожарного обустройства лесов. Общие требования» противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м.

# Раздел 10. Технико-экономические показатели

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Территория |  |  |  |
| 1.1 Общая площадь земель в проектных границах | га м2/чел | 23 468,0 221 396,2 | 23 468,0 213 345,5 |
| в т. ч. территории жилых зон | га % | 256,1 1,1 | 372,7 1,6 |
| малоэтажная застройка | га % | 250,8 1,1 | 366,9 1,6 |
| в т.ч. малоэтажные жилые дома с приусадебными участками | га % | 250,8 1,1 | 366,9 1,6 |
| объекты образования | га % | 5,3 0,0 | 5,8 0,1 |
| многофункциональных общественно-деловых зон | га % | 2,4 0,0 | 11,7 0,0 |
| зон специализированной общественной застройки | га % | 1,1 0,0 | 2,7 0,0 |
| производственных зон | га % | 8,8 0,0 | 257,4 1,1 |
| зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га % | 83,3 0,4 | 83,6 0,4 |
| рекреационных зон | га % | 4 344,7 18,5 | 4 199,2 17,9 |
| зон сельскохозяйственного использования | га % | 18 768,5 80,0 | 18 537,6 79,0 |
| зон специального назначения | га % | 3,1 0,0 | 3,1 0,0 |
| 1.2 Из общей площади земель озелененные территории общего пользования | га % | 1,1 0,0 | 31,8 0,1 |
| 2 Население |  |  |  |
| 2.1 Численность населения всего | тыс. чел. | 1,06 | 1,1 |
| 2.2 Показатели естественного движения постоянного населения за год |  |  |  |
| прирост | чел. | 18 | 16 |
| убыль | чел. | 13 | 11 |
| 2.3 Показатели миграции постоянного населения за год |  |  |  |
| прирост | чел. | 19 | 18 |
| убыль | чел. | 23 | 20 |
| 2.4 Возрастная структура постоянного населения* |  |  |  |
| дети до 15 лет | тыс. чел. % | 0,31 29,2 | 0,27 25,0 |
| население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | тыс. чел. % | 0,59 55,9 | 0,63 57,0 |
| население старше трудоспособного возраста | тыс. чел. % | 0,16 14,9 | 0,20 25,9 |
| 2.5 Численность занятого постоянного населения – всего | тыс. чел. | 0,13 | 0,14 |
| из них в материальной (градообразующей) сфере | тыс. чел. % численности занятого населения | 0,01 7,7 | 0,02 14,3 |
| в обслуживающей сфере | то же | 0,12 92,3 | 0,12 85,7 |
| 3 Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади | 13,2 | 16,5 |
| в т.ч. в частной собственности | тыс. м2 общей площади /% к общему объему жил. фонда | 13,2 100,0 | 16,5 100,0 |
| 3.2 из общего объема жилищного фонда: |  |  |  |
| в малоэтажных домах | то же | 13,2 100,0 | 16,5 100,0 |
| 3.3 Жилищный фонд со сверхнормативным износом | то же | 6,5 49,2 | - - |
| 3.4 Убыль жилищного фонда – всего | то же | - - | - - |
| 3.5 Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 13,2 | 13,2 |
| 3.6 Новое жилищное строительство – всего | то же | - | 3,3 |
| за счет средств населения | тыс. м2 общей площади//% к объему нового жилищного строительства | - - | 3,3 100,0 |
| 3.7 Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |
| малоэтажное | то же | - - | 3,3 100,0 |
| 3.8 Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 12,4 | 15,0 |
| 4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 Дошкольные образовательные учреждения – всего на 1000 чел. | место | 55 52 | 145 132 |
| 4.2 Общеобразовательные школы – всего на 1000 чел. | место | 270 255 | 270 245 |
| 4.3 Магазины – всего на 1000 чел. | м2 торговой площади | 73,4 69 | 173,4 158 |
| 4.4 Клубные учреждения – всего на 1000 чел. | место | - - | 100 91 |
| 4.5 Библиотеки – всего на 1000 чел. | тыс. ед. хранения | 10,0 9,4 | 10,0 9,1 |
| 4.6 Спортивные залы – всего на 1000 чел. | м2 площади пола | 278,4 263 | 278,4 253 |
| 5 Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального образования - всего | км | 50,08 | 50,08 |
| в т.ч. автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 27,47 | 27,47 |
| автомобильные дороги общего пользования местного значения | км | 27,47 | 27,47 |
| 5.2 Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 30,00 | 45,45 |
| Улицы в жилой застройке | км | 30,00 | 45,45 |
| 5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 30,00 | 45,45 |
| в т. ч. с усовершенствованным покрытием | км | - | 45,45 |
| 6 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | н/д | 0,260 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды | то же | н/д | 0,242 |
| на производственные нужды | то же | н/д | 0,018 |
| 6.1.2 Производительность водозаборных сооружений | то же | 0,1 | 0,26 |
| в т. ч. водозаборов подземных вод | то же | 0,1 | 0,26 |
| 6.1.3 Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. | 150 | 150 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды | то же | - | - |
| 6.1.4 Протяженность сетей водопровода | км | н/д | 6,07 |
| 6.2 Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут. | н/д | 0,199 |
| в т. ч. хозяйственно-бытовые сточные воды | то же | н/д | 0,181 |
| производственные сточные воды | то же | н/д | 0,018 |
| 6.2.2 Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут. | - | 0,200 |
| 6.2.3 Протяженность сетей | км | - | 2,4 |
| 6.2.4 Протяженность сетей дождевой канализации | км | - | - |
| 6.3 Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 Потребление тепла | тыс.Гкал/год | н/д | 1,92 |
| в т. ч. на коммунально-бытовые нужды | то же | - | - |
| 6.3.2 Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/ч | н/д | - |
| В том числе: ТЭЦ (АТЭС,АСТ) |  | - | - |
| Районные котельные |  | - | - |
| 6.3.3 Производительность локальных источников теплоснабжения | то же | 1,0 | 2,0 |
| 6.3.4 Протяженность тепловых сетей | км | н/д | 2,0 |
| 6.4 Электроснабжение |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии – всего | млн кВт∙ ч/год | н/д | 3008 |
| В том числе: |  |  |  |
| на производственные нужды | млн кВт∙ ч/год | н/д | н/д |
| на коммунально-бытовые нужды | млн кВт∙ ч/год | н/д | 3008 |
| Источники покрытия электронагрузок | - | ПС 110/10/6 кВ «Электрокотельная» и ПС 35/10 кВ «Гаханы» | ПС 110/10/6 кВ «Электрокотельная» и ПС 35/10 кВ «Гаханы» |
| Протяженность сетей | км | 69 | 70 |
| Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | н/д | 100 |

Приложения

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

# Text boxes

2

2

2