Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План»

Регистрационный номер в реестре № 0049-2009-1073808024850-П-52 от 11.12.2009г. Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров»

Заказчик – Администрация муниципального образования «Олойское»

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛОЙСКОЕ» ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Книга 1. Положение о территориальном планировании

127-18-измГП-УЧ-Кн1

2018

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План»

Регистрационный номер в реестре № 0049-2009-1073808024850-П-52 от 11.12.2009г. Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров»

Заказчик – Администрация муниципального образования «Олойскоее»

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛОЙСКОЕ» ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Книга 1. Положение о территориальном планировании

127-18-измГП-УЧ-Кн1

| Генеральный директор | Протасова М.В. |
| --- | --- |
| Управляющий проектом | Горячая М.В. |

2018

Содержание

| Обозначение | Наименование | Нумерация |
| --- | --- | --- |
| 127-18-измГП-УЧ-Кн1-СП | Состав проекта | 4 |
| 127-18-измГП-УЧ-Кн1-СК | Состав коллектива | 5 |
| 127-18-измГП-УЧ-Кн1-Т | Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий | 6 |
|  | Раздел 2. Сведения о планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий | 11 |
|  | Раздел 3. Параметры функциональных зон | 13 |

Состав проекта

«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Олойское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области»

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание | Количество страниц/ листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |  |
|  | 127-18-измГП-УЧ-Кн1 | Книга 1. Положение о территориальном планировании | Внесены изменения | 12 стр. |
|  | 127-18-измГП-УЧ-К1 | Карта 1 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М 1:5000, М 1:25000 | Внесены изменения | 1 лист |
|  | 127-18-измГП-УЧ-К2 | Карта 2 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения М 1:5000, М 1:25000 | Внесены изменения | 1 лист |
|  | 127-18-измГП-УЧ-К3 | Карта 3 Карта функциональных зон поселения М 1:5000, М 1:25000 | Внесены изменения | 1 лист |
| 2 |  | Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения |  |  |
|  | 127-18-измГП-ГрНП-Кн2 | Книга 2. Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения | Проект дополнен книгой | 52 стр. |
|  |  | Материалы по обоснованию |  |  |
| 3 | 127-18-измГП-ОМ-Кн3 | Книга 3. Материалы по обоснованию | Взамен текстовых материалов – Том 2, Том 3 | 119 стр. |
|  | 127-18-измГП-ОМ-К4 | Карта 6 Карта анализа комплексного развития территории поселения и планируемого размещения объектов М 1:5000, М 1:25000 | Взамен графических материалов - Лист ГП3, Основной чертеж | 1 лист |
|  | 127-18-измГП-ОМ-К5 | Карта 7 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:5000, М 1:25000 | Взамен графических материалов - Лист ГП4 | 1 лист |
| 4 |  | Материалы в электронном виде |  |  |
|  | 127-18-измГП-Д1 | CD-диск: - текстовые материалы в форматах doc и pdf; - графические материалы в формате pdf, и в программном продукте «Панорама. Профессиональная ГИС «Карта 2005». |  | 1 экз. |

Состав коллектива

В выполнении работ «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Олойское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области» принимали участие:

| Специалисты ООО «ППМ «Мастер-План»»: |
| --- |
| Градостроительная часть |
| Управляющий проектом | М.В. Горячая |
| Архитектор | Л.А. Чубыкина |
| Экономика |
| Главный специалист | Н.В. Смирнов |
| Транспорт, инженерная подготовка территории |
| Инженер | А.Ю. Туктаров |
| Электроснабжение, телефонизация, радиофикация и телевидение |
| Ведущий инженер | Е.С. Горячева |
| Водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация |  |
| Ведущий инженер | И.А. Маринина |
| Теплоснабжение |  |
| Главный специалист | П.Д. Бабкина |
| Промышленность, санитарная очистка, охрана окружающей среды |
| Инженер-эколог | В.А. Григорьева |
| ИТМ ЧС |  |
| Ведущий инженер | А.К. Щемелева |
| Сопровождение ГИС |
| Инженер | Е.Ю. Голимбиевская |

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Таблица 1.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| № п/п | Вид планируемых объектов местного значения (земельный участок, здание, сооружение, помещение, объект незавершенного строительства) | Назначение планируемых объектов местного значения | Наименование планируемых объектов местного значения | Основные характеристики планируемых объектов местного значения | Местоположение планируемых объектов местного значения (наименования муниципального района, поселения, городского округа, населенного пункта) | Характеристики зон с особыми условиями использования территории, м (при необходимости) | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В сфере жилищного строительства |
| 1. | Здание | Индивидуальная жилая застройка | Здание | 6,7 тыс. м2 | с. Олой |  |  |
| 2. | Здание | Индивидуальная жилая застройка | Здание | 1,5 тыс. м2 | с. Баянгазуй |  |  |
| 3. | Здание | Индивидуальная жилая застройка | Здание | 3,0 тыс. м2 | д. Отонхой |  |  |
| В сфере здравоохранения |
| 1. | Здание | Развитие здравоохранения | ФАП | 15 пос/сутки | д. Отонхой |  |  |
| 2. | Здание | Развитие здравоохранения | ФАП | 15 пос/сутки | д. Баяегазуй |  |  |
| В сфере развития культуры |
| 1. | Здание | Развитие культуры | Клуб | 100 мест | с. Олой |  |  |
| 2. | Здание | Развитие культуры | Музей |  | с. Олой |  |  |
| В сфере развития физической культуры и спорта |
| 1. | Здание | Развитие физической культуры и спорта | Спортзал | 210 м2 | с. Олой |  |  |
| 2. | Земельный участок | Развитие физической культуры и спорта | Стадион | 6,6 га | с. Олой, д. Отонхой | 50 |  |
| В сфере развития бытового обслуживания |
| 1. | Здание | Развитие бытового обслуживания | Учреждение бытового обслуживания | 10 рабочих мест | с. Олой | 50 |  |
| В сфере развития сельскохозяйственного производства |
| 1. | Здание | Развитие сельскохозяйственного производства | Животноводческая ферма мясо-молочного направления (КРС) | 100-300 голов | с. Олой | 100-300 |  |
| 2. | Здание | Развитие сельскохозяйственного производства | Заготовительный пункт |  | с. Олой | 50 |  |
| 3. | Здание | Развитие сельскохозяйственного производства | Мельница |  | с. Олой | 50 |  |
| В сфере развития транспортной инфраструктуры |
| 1. | Сооружение |  | Улица в жилой застройке | 3,8 км | с. Олой |  | Строительство |
| 2. | Сооружение |  | ул. Ирсай | 2,45 км | с. Олой |  | Реконструкция |
| 3. | Сооружение |  | ул. Молодежная | 1,5 км | с. Олой |  | Реконструкция |
| 4. | Сооружение |  | ул. Одорок | 0,8 км | с. Олой |  | Реконструкция |
| 5. | Сооружение |  | ул. Советская | 1,5 км | с. Олой |  | Реконструкция |
| 6. | Сооружение |  | ул. Трактовая | 3,6 км | с. Олой |  | Реконструкция |
| 7. | Сооружение |  | ул. Трудовая | 0,9 км | с. Олой |  | Реконструкция |
| 8. | Сооружение |  | ул. Халхарак | 0,8 км | с. Олой |  | Реконструкция |
| 9. | Сооружение |  | ул. Шарануты | 1,2 км | с. Олой |  | Реконструкция |
| 10. | Сооружение |  | ул. Школьная | 1,4 км | с. Олой |  | Реконструкция |
| 11. | Сооружение |  | ул. Тулайрак | 0,9 км | с. Олой |  | Реконструкция |
| 12. | Сооружение |  | Улица в жилой застройке | 2,3 км | д. Баянгазуй |  | Строительство |
| 13. | Сооружение |  | ул. Нижняя | 0,9 км | д. Баянгазуй |  | Реконструкция |
| 14. | Сооружение |  | ул. Трудовая | 0,5 км | д. Баянгазуй |  | Реконструкция |
| 15. | Сооружение |  | ул. Шандуй | 1,6 км | д. Баянгазуй |  | Реконструкция |
| 16. | Сооружение |  | ул. Школьная | 1 км | д. Баянгазуй |  | Реконструкция |
| 17. | Сооружение |  | Улица в жилой застройке | 9,35 км | д. Отонхой |  | Строительство |
| 18. | Сооружение |  | ул. Верхняя | 1 км | д. Отонхой |  | Реконструкция |
| 19. | Сооружение |  | ул. Заречная | 0,8 км | д. Отонхой |  | Реконструкция |
| 20. | Сооружение |  | ул. Ключевая | 1,9 км | д. Отонхой |  | Реконструкция |
| 21. | Сооружение |  | ул. Нижняя | 0,5 км | д. Отонхой |  | Реконструкция |
| 22. | Сооружение |  | ул. Полевая | 1 км | д. Отонхой |  | Реконструкция |
| 23. | Сооружение |  | ул. Совхозная | 1 км | д. Отонхой |  | Реконструкция |
| 24. | Сооружение |  | ул. Средняя | 0,9 км | д. Отонхой |  | Реконструкция |
| 25. | Сооружение |  | ул. Трактовая | 1,55 км | д. Отонхой |  | Реконструкция |
| 26. | Сооружение |  | ул. Центральная | 1,3 км | д. Отонхой |  | Реконструкция |
| 27. | Сооружение |  | ул. Школьная | 1 км | д. Отонхой |  | Реконструкция |
| Инженерная инфраструктура |
| Водоснабжение |
| 1. | Водозаборные сооружения |  |  | 100 м3/сут | с. Олой |  | Реконструируемые |
| 2. | Водопроводные очистные сооружения |  |  | 1 шт. | с. Олой |  | Планируемые |
| 3. | Водозаборные сооружения по ул. Трактовая |  |  | 1 шт. | д. Отонхой |  | Реконструируемые |
| 4. | Водозаборные сооружения по ул. Центральная |  |  | 1 шт. | д. Отонхой |  | Планируемые |
| 5. | Водопроводные очистные сооружения |  |  | 2 шт | д. Отонхой |  | Планируемые |
| 6. | Водопроводные очистные сооружения |  |  | 1 шт | д. Баянгазуй |  | Планируемые |
| 7. | Сети водоснабжения |  |  | Протяженностью 2,0 км | с. Олой |  | Планируемые |
| 8. | Сети водоснабжения |  |  | Протяженностью 0,7 км | д. Отонхой |  | Планируемые |
| 9. | Сети водоснабжения |  |  | Протяженностью 1,0 км | д. Баянгазуй |  | Планируемые |
| В сфере развития водоотведения |
| Бытовая канализация |
| 1. | Канализационные очистные сооружения |  |  | 200 м3/сут | с. Олой |  | Планируемые |
| 2. | Канализация хозяйственно-бытовая самотечная |  |  | Протяженностью 2,4 км | с. Олой |  | Планируемые |
| Теплоснабжение |
| 1 | Котельная |  |  | 1,6 Гкал/час | с. Олой |  | Планируемые |
| 2 | Тепловые сети |  |  | Протяженностью 2,0 км | с. Олой |  | Планируемые |
| Электроснабжение |
| 1 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ |  |  | 6 шт. | МО «Олойское» |  | Планируемые |
| 2 | ВЛ 10 кВ |  |  | Протяженностью 1,0 км | МО «Олойское» |  | Планируемые |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

2.1 Перечень объектов регионального и межмуниципального значения

2.1.1 Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального или межмуниципального значения в области развития транспорта

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Наименование планируемых объектов местного значения | Местоположение | Характеристика, емкость/ мощность/протяженность | Мероприятия/очередность | Характеристики зон с особыми условиями использования территории, м (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В сфере развития транспортной инфраструктуры |
| Железнодорожный транспорт |
|  |  | Строительство железной дороги Усть-Кут (ст.Лена) – Жигалово – Иркутск | - | Протяжённость и трассировку необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования | Строительство До 2035 года |  |
| Автомобильный транспорт |
|  |  | Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Иркутск – Усть-Ордынский - Жигалово» | Подъезд к с.Отонхой, Подъезд к с.Баянгазуй | - | Реконструкция до 2025 года | Придорожная полоса – 50 м |

2.2. Перечень объектов регионального значения

2.2.1 Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области охраны окружающей среды

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Наименование планируемых объектов местного значения | Местоположение | Характеристика, емкость/ мощность/протяженность | Мероприятия/очередность | Характеристики зон с особыми условиями использования территории, м (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многофункциональная общественно-деловая зона | Строительство ветеринарной поликлиники | п. Бозой | Общая площадь 200 м2 (100 м2 ветеринарная лечебница, 100 м2 жилая площадь для ветеринаного специалиста) | строительство/расчетный срок | 100 |

РАЗДЕЛ 3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

Таблица 3.1. Параметры функциональных зон*

| Наименование функциональной зоны | с.Олой | д.Отонхой | д.Баянгазуй | Вне границ населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые зоны |  |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 140,42 | 162,51 | 63,98 | - |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | 10,27 | 1,10 | 0,11 | - |
| Зона специализированной общественной застройки | 8,48 | 4,84 | 1,87 | - |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |
| Производственная зона | 1,79 | - | - | 151,17 |
| Коммунально-складская зона | 7,86 | 9,91 | 7,77 | - |
| Зона инженерной инфраструктуры | 0,49 | 0,34 | 0,008 | - |
| Зона транспортной инфраструктуры | 0,61 | - | 0,51 | 81,36 |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  | - |  |  |
| Зона сельскохозяйственных угодий | 0,03 | - | - | 18341,64 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 45,20 | 26,70 | 7,11 | - |
| Иные зоны сельскохозяйственного назначения | - | - | - | 195,86 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |  |
| Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 1,06 | 26,83 | 3,89 | - |
| Зона лесов | - | - | - | - |
| Зоны специального назначения |  |  |  |  |
| Зона кладбищ | 0,09 | - | - | 1,81 |
| Зона складирования и захоронения отходов | 1,16 | - | - | - |
| Зона акваторий | - | 0,89 | - | - |
| Иные зоны | 89,73 | 34,26 | 9,24 | - |
| Всего: | 307,24 | 267,42 | 94,53 | 22798,76 |
| ИТОГО МО «Олойское» |  |  |  | 23467,96 |

*Функциональные зоны в материалах проекта приведены в соответствие с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793»

# Text boxes

2

2

2